REZULTATI PRIMENE SISTEMA ZA DALJINSKO OČITAVANJE

BROJILA ELEKTRIČNE ENERGIJE U URBANOJ SREDINI

EXPERIMENTAL RESULTS ON THE REMOTE METER READING SYSTEM

IN AN URBAN ENVIROMENT

Vladan Lapčević, Saša Manojlović, Jovan Vujasinović, prof. Slavoljub Marjanović

Elektrotehnički fakultet u Beogradu

Sadržaj - U radu su prezentirani rezultati sistema za daljinsko očitavanje brojila i upravljanje potrošnjom, koji je instaliran na Novom Beogradu. Sistem se sastoji od 90 brojila i jednog koncentratora postavljenih u okviru jednog trafo reona. Komunikacija od brojila električne energije prema koncentratoru je jednosmerna i obavlja se preko niskonaponske distributivne mreže. Za procesiranje signala koristi se tehnika prenosa u proširenom spektru sa direktnom sekvencom, čime je omogućen veliki domet pri malim snagama predaje. Koncentrator je opremljen GSM modulom, tako da se komunikacija od njega do dispečerskog centra obavlja putem mobilne telefonije.

Abstract – Experimental results on the remote meter reading and load management system installed in New Belgrade are presented in this paper. System consists of 90 meters and a concentrator situated in a single substation. One way cammunication from meters to the concentrator is used for the data transfer over the low voltage power lines. Direct sequence spread spectrum transmition is used in order to combat against inherence high level of noice. A mobil phone is added to the concentrator which serves for data transfer to dispatching center.

1. UVOD

Deregulacija tržišta električne energije u svetu, a kod nas pre svega njen nedostatak nameću potrebu za modernim sistemima za daljinsko očitavanje brojila i upravljanje potrošnjom. Uz pomoć takvih sistema smanjuju se troškovi proizvodnje i mogućnost ispada sistema, povećava  se efikasnonst iskorišćenja raspoloživih resursa, dok se potrošači mogu stimulisati da racionalnije koriste električnu energiju. Pored toga, ispostavljanje računa za utrošenu energiju je neuporedivo ažurnije, a stepen naplate je znatno veći.

Upravljanje potrošnjom može biti indirektno preko fleksibilnog tarifiranja, direktno gde se vrši direktna akcija prema potrošaču ili kombinovano. Kod indirektnog upravljanja je dovoljna samo komunikacija od brojila prema koncentratoru odnosno centru, i upravo je takav sistem prezentiran u ovom radu. Za direktno upravljanje potrebna je i komunikacija prema potrošaču odnosno brojilu. Takav sistem je takođe razvijen [1], ali je znatno skuplji pošto svako brojilo mora da bude opremljeno prijemnikom signala u proširenom spektru.

Poslednjih desetak godina u svetu je razvijeno nekoliko pilot sistema za daljinsko očitavanje brojila i upravljnje potrošnjom [2]-[7]. Koncepcija svih sistema je slična, dok su suštinske razlike u postupku procesiranja signala. Kao medijum za komunikaciju se koristi niskonaponska distributivna mreža zbog svoje rasprostranjenosti, a njene loše komunikacione karakteristike se nadomešćuju složenim tehnikama prenosa. Obično se u sistemu nalazi jedna centralna jedinica koja vrši upravljanje radom sistema, dok se periferne jedinice koje prate i šalju stanje brojila, aktiviraju prekidače, menjaju tarifu i sl. nalaze kod potrošača. Osnovne funkcije koje ovi sistemi obezbeđuju su: daljinsko očitavanje brojila, praćenje grupne ili pojedinačne snage potrošača, detekcija maksimalnih opterećenja mreže, merenje gubitaka, selektivno tarifiranje, daljinska kontrola uključivanja pojedinih uređaja, daljinsko selektivno isključivanje i uključivanje potrošača, detekcija pojedinih vrsta kvarova, daljinsko očitavanje različitih mernih uređaja (vodomera, merača protoka gasa) i sl.

Niskonaponska distributivna mreža je pogodna kao medijum za komunikaciju pre svega zbog svoje rasprostranjenosti i jednostavnosti pristupa. Sa druge strane, njene komunikacione karakteristike su veoma loše. Navešćemo neke od njih: ograničen propusni opseg, visok nivo širokopojasnog aditivnog šuma (spektralne gustine  u monofaznom kućnom okruženju), multiplikativna izobličenja (harmonici od 50 Hz), aditivni uskopojasni šum, nepredvidive i velike promene nivoa ulazne impedanse i slabljenja (merenja u Velikoj Britaniji pokazuju slabljenje 15 – 20 dB na 100 m u frekvencijskom opsegu od 3 do 150 kHz, dok su odgovarajuće vrednosti u domaćinstvima u Cirihu u opsegu od 3 – 13 dB) [8].

Pored ovoga ograničenja u komunikaciji su određena i CENELEC standardom EN 50065, od kojih su glavna: limitirana maksimalna amplituda predajnog signala na 0,7 V (što odgovara snazi od oko 30 mW) i ograničen opseg učestanosti signala (95 kHz – 148,5 kHz).

Navedena ograničenja uslovljavaju neophodnost korišćenja složenih tehnika komunikacije. Jedna od najboljih tehnika za borbu protiv interferirajućih smetnji je komunikacija u proširenom spektru.

2. KONCEPCIJA SISTEMA

Sistem za daljinsko očitavanje brojila i upravljanje potrošnjom primenljiv je na svim postojećim tipovima brojila i u svim sredinama. Sastoji se od perifernih jedinica, koncentratora i centralne jedinice.

Periferne jedinice se nalaze kod potrošača i predstavljaju brojila opremljena posebnom elektronikom koja obezbeđuje obavljanje određenih funkcija (praćenje i slanje stanja brojila, aktiviranje prekidača, promenu tarife i sl.). U zavisnosti od tipa periferne jedinice sistem može biti sa dvosmernom ili jednosmernom komunikacijom. Dvosmerna komunikacija sa perifernom jedinicom omogućava direktno zadavanje komandi, ali i zahteva jedinicu sa primopredajnikom. Sistem sa jednosmernom komunikacijom zahteva samo predajnik kod periferne jedinice, te je stoga jeftiniji, ali je zato uskraćen za odgovarajuće funkcije. Moguća je paralelna egzistencija oba sistema.

Koncentrator služi za direktnu komunikaciju sa perifernim jedinicama preko niskonaponske mreže i komunikaciju sa centralnom jedinicom (dispečerskim centrom) preko GSM mreže. Sastoji se iz primopredajnika signala u proširenom spektru koji je spregnut sa niskonaponskom mrežom i GSM modula za komunikaciju sa dispečerskim centrom. Pored toga sadrži mikrokontrolerski deo koji upravlja njegovim radom, sat realnog vremena i odgovarajuće memorije za operativni rad i skladištenje podataka dobijenih od brojila. Najčešće jedan koncentrator opslužuje sva brojila u okviru jednog traforeona i smešten je u trafostanici. Koncentratori mogu međusobno komunicirati preko niskonaponske mreže, s tim da ukoliko su u različitim traforeonima onda traforeoni moraju biti kapacitivno spregnuti. Na taj način se može smanjiti broj potrebnih GSM modula, a povećanje dometa se postiže repeticijom poruka između koncentratora.

Centralna jedinica je PC računar koji upravlja radom celog sistema i skladišti sve dobijene podatke. Za komunikaciju sa koncentratorima koristi se modem bilo prema fiksnoj ili mobilnoj telefonskoj mreži.

3. SISTEM SA JEDNOSMERNOM KOMUNIKACIJOM

Na poligonu na Novom Beogradu instalirano je 90 brojila sa jednosmernom komunikacijom i jedan koncentrator. Blok šema instaliranog sistema prikazana je na slici 1. Brojila su isprogramirana tako da se sama javljaju pseudoslučajno u vremenu u rasponu od 0 do 150 minuta u odnosu na poslednje javljanje, odnosno na oko 75 minuta u proseku. Pri tome ona šalju sve relevantne podatke sa brojila, koje prihvata koncentrator i pamti u svojoj memoriji.

Brojila su opremljena mikrokontrolerom, satom realnog vremena sa baterijom i predajnikom. Mikrokontroler prati potrošnju koju registruje brojilo, na bazi toga računa trenutno angažovanu snagu i sve to pamti i u odgovarajućim intervalima šalje prema koncentratoru. Sat realnog vremena omogućava proizvoljno tarifiranje u vremenu. Implementirano je osam tarifnih stavova u toku jednog dana. Za svaki tarifni stav se pored utrošene energije prati i trenutno angažovana snaga, a njena vršna vrednost se pamti za jedan obračunski period (mesec dana).

Slika 1.

4. REZULTATI PRIMENE SISTEMA

Sistem je instaliran krajem 2000. godine. Kako je instaliran u potpuno realnim uslovima, u jednoj tipičnoj, gusto naseljenoj urbanoj sredini, onda dobijeni rezultati u velikoj meri mogu poslužiti za predviđanje ponašanja sistema u sličnim uslovima. Posle više od godinu dana najpre se može konstatovati da su sva brojila ispravna i da se uredno očitavaju.

Posle kontinuiranog prećenja od 85 sati dobijeni su sledeći zbirni rezultati:

- svih 90 brojila se javljaju,

- ukupno 4758 očitavanja,

- prosečno 53 očitavanja po jednom brojilu,

- maksimalan broj očitavanja jednog brojila je 72,

- minimalan broj očitavanja jednog bojila je 35.

Odnosno, prosečno u toku jednog dana dobija se:

- prosečno oko 15 očitavanja svakog brojila u toku dana,

- brojilo sa najmanje javljanja je imalo oko 10 očitavanja dnevno,

- brojilo sa najviše javljanja je imalo oko 20 očitavanja dnevno.

Kako je obračunski period za naplatu utrošene električne energije mesec dana, veoma je važna činjenica da je izvršeno očitavanje svakog brojila više puta u toku jednog dana. Ovo pokazuje da sistem u potpunosti zadovoljava potrebe za očitavanjem brojila.

Pored informacija o utrošenoj električnoj energiji i vršnoj snazi u obračunskom periodu, može se dobiti i detaljna specifikacija odnosno način trošenja električne energije. Na slici 2 dat je tipičan prikaz sedmodnevnog praćenja potrošnje jednog potrošača.

5. ZAKLJUČAK

Potreba elektrodistributivnih preduzeća za povećanjem konkurentnosti i smanjenjem troškova proizvodnje dovela je do razvoja velikog broja pilot sistema za daljinsko očitavanje brojila i upravljanje potrošnjom. Većina tih sistema kao medijum za komunikaciju sa potrošačem koristi niskonaponsku mrežu.

Na Novom Beogradu je instaliran sistem od 90 brojila sa jednosmernom komunikacijom od brojila prema koncentratoru, pri čemu se koristi postupak procesiranja signala u proširenom spektru. Za prenos podataka od koncentratora do dispečerskog centra koristi se GSM mreža.

Brojila realizuju osam tarifnih stavova uz praćenje i beleženje vršne angažovane snage u obračunskom periodu. Na taj način je omogućeno fleksibilo tarifiranje koje može znatno doprineti u upravljanju potrošnjom.

LITERATURA

[1] I. Erakovic, D. Rakic, V. Lapcevic, S. Marjanovic, M. Djonovic, “A System for Remote Meter and Load Management”, Metering and Tariffs for Energy Supply, 25 - 28 May 1999, Conference Publication No. 462, pp. 196-199

[2] S.T. Mak, "TWACS, a power line communication technology for power distribution network control and monitoring", IEEE Trans. Power Delivery, vol. 1, no.1, pp. 66-72, January 1986.

[3] R. Gargiuli, "Implementation of ENEL distribution automation system and its justification", Proceedings of the DA/DSM 95 Conference, vol. II, pp. 37-53, Rome 1995.

[4] J. Martinez, J. Gonzales, J. Planas, "Prefactibility study for the widespread installation of the SLACE system" , Proceedings of the CIRED 97 Conference, vol. 438, pp. 5.7.1-5.7.6, Birmingham 1997.

[5] E. Karakatsanis, C. Economakos, " A bi-directional communication system based on power line carriers", Proceedings of the CIRED 97 Conference, vol. 438, pp. 5.9.1-5.9.5, Birmingham 1997.

[6] T. Budura-Rusu, M. Galea, G. Sebesten, V. Rascanu, "Automated meter reading system (GECAS) with data transmission through 0.4kV power lines", Proceedings of the DA/DSM 97 Conference

[7] Dr John Newbury, Dr Wiliam Miller, Open University Manchester, "Potential Communication Services Using Power Line Carriers and Broadband Integrated Services Digital Network", IEEE Transaction on Power Delivery, Vol. 14, No. 4, October 1999.

[8] D. E. Cooper, T Jeans: NEC Technologies (UK) Ltd. University of Surrey, " Characterising the low Voltage Mains as a Communications Medium", Metering and Tariffs for Energy Supply, 25 - 28 May 1999, Conference publication No. 462 IEE 1999.

# Text boxes

Slika 2