ODREĐIVANJE FUNKCIJA GUSTINE RASPODELE AMPLITUDE U TRI VREMENSKA TRENUTKA  GAUSOVOG SLUČAJNOG PROCESA

DETEMINATION OF AN  ANALYTICAL EXPRESSION FOR A  PROBABILITY DENSITY FUNCTION FOR AN AMPLITUDE IN THREE TIME INSTANCES FOR A GAUSSIAN RANDOM PROCESS

Dragan Drača, Divna Đorđević, Bojan Stanković, Elektronski fakultet, Niš

Sadržaj-Određivanje analitičkog izaza za funkciju gustine raspodele amplitude u tri vremenska trenutka za sumu uskopojasnog signala i Gausovog šuma, na osnovu korelacione  matrice.

Abstract- Determination of an analytical expression for a probability density function for an amplitude in three time instances using the correlation matrix, for a sum of a narrow band signal and Gaussian random process.

1. UVOD

Kod telekomunikacionih sistema veoma često se pojavljuje adaptivni uskopojasni Gausov šum  , što se može videti u [1] i [2] . Zbog ovoga je veoma važno izračunavanje statističkih karakteristika zbira uskopojasnog signala i Gausovog šuma.

U ovom radu  izračunata je funkcija gustine raspodele anvelope u trima vremenskim  tačkama zbira signala i uskopojasnog šuma. Ova gustina raspodele  se upotrebljava kod nekoherentnih  telekomunikacionih  sistema (Nekoherentna Digitalna Amplitudska Modulacija, Nekoherentna Digitalna Fazna Modulacija).

Pri izračunavanju funkcije gustine raspodele anvelope u trima vremenskim  tačkama zbira signala i uskopojasnog šuma polazimo od korelacione matrice, zatim određujemo korelacione kofaktore matrice i zamenimo u odgovarajućoj formuli za združene funkcije gustine raspodele amplitude i faze stacionarnog normalnog procesa  za n tačaka uzetoj iz [3]. Uvodimo odgorajuće smene i dobijamo združenu funkciju raspodele anvelope i faze u trima vremenskim tačkama, posle  trostruke integracije po fazi u svakoj od tri  tačke dobijamo funkciju gustine raspodele anvelope u trima vremenskim  tačkama zbira signala i uskopojasnog šuma.

U narednim radovima biće izračunate funkcije verovatnoće gustine reči od tri simbola  za neki kodovani signal (Milerov i Mančester kod) i korelisani šum.

2. ODREĐIVANJE FUNKCIJA GUSTINE RASPODELE AMPLITUDE U TRI VREMENSKA TRENUTKA

Ako razmatramo sumu uskopojasnog signala i uskopojasnog Gausovog šuma .

Gde su  i slučajne stacionarne nezavisne funkcije sa Gausovom funkcijom gustine raspodele sa nultom srednjom vrednošću i disperzijom tj. stacionarni normalni sluačajni procesi:

(1)

Suma uskopojasnog korisnog signal i normalnog šuma je:

(2)

Sa iobeležimo sopstvene koeficijente korelacije za slučajne funkcije  i  u tri vremenska trenutkai . Sobzirom da je proces stacionaran ovi kojeficijenti zavise od vremenskih intervala izmedju datih trenutaka u vremenu:

(3)

gde važi da je  i . Pri čemu je koeficijent korelacije između funkcija :

i  kao i između  i  obeležen sa;

i  kao i između  i  obeležen sa;

i  kao i između  i  obeležen sa;

Podrazumeva se da je sopstveni koeficijent korelacije između procesa tj.  u istim vremenskim trenutcima  jednak jedinici, a koeficijenat korelacije  između procesa  i  kako u istim tako i u različitim vremenskim trenutcima  je jednak nuli.

Sopstveni koeficijent korelacije za funkcije i  definisan je pomoću funkcije spektralne gustine snage stacionarnog uskopojasnog procesa :

.                     (4)

Sada formiramo korelacionu matricu normalnog slučajnog signala  u tri vremenske tačke:

.                  (5)

U sledećem koraku računamo determinantu matrice i subdeterminante  reda gde je red korelacione matrice koje predstavljaju korelacione kofaktore matrice:

(6)

Sve ovo nam je bilo potrebno radi određivanja združene funkcije gustine raspodele amplitude i faze stacionarnog normalnog procesa u tri vremenske tačke , po formuli za n tačaka uzetoj iz [3]  :

(7)

gde su i odgovarajuća determinanta i subdeteminante matrice tj.  su korelacioni  kofaktori matrice, a je srednja vrednost slučajnih normalnih procesa  i , a  disperzija po formuli (1).

Kada zamenom odgovarajućih vrednosti zai ,  za slučaj tri vremenska trenutka  u formulu (7) dobija se:

(8)

Zatim uvodimo smene  za sva tri vremenska trenutka i racunamo vrednosti Jakobijana za uvedene smene:

(9)

Na isti način ovo uradimo i za drugi i treći vremenski trenutak.

Sada je združena funkcija gustine raspodele anvelope i faze u tri vremenska trenutka data sa :

(10)

Posle integracije po fazama u svim vremenskim trenutcim , dobijamo funkciju gustine raspodele amplitude u tri vremenske tačke:

(11)

Smenom izraza za determinante i subdeterminante i sređivanjem predhodnog izraza dobija se:

(12)

Gde su izrazi definisani sa:

(13)

Pa je funkcija gustine raspodele amplitude u tri vremenske tačke:

(14)

Kada koristimo smene

i

da  transformišemo podintegralnu funkciju  dobijamo:

(15)

Ako u  izrazu uzmemo samo znak + posle sređivanja

dobijamo izraz

.

Sada ceo izraz glasi

(16)

Smenom izraza

u formulu (16) dobija se analitički izraz za funkciju gustine raspodele amplitude sume uskopojasnog signala i  stacionarnog uskopojasnog Gausovog šuma u tri vremenske tačke:

(17)

Pa zamenom  izraza (13) u (17) dobijamo konačni izraz za funkciju gustine raspodele amplitude sume uskopojasnog signala i  stacionarnog uskopojasnog Gausovog šuma u tri vremenska trenutka:

3. ZAKLJUČAK

Ovaj  izraz se primenjuje  za određivanje verovatnoće greške  za nekoherentni amplitudski modulisan i za nekoherentni fazno modulisan telekomunikacioni sistem kada je potrebno da se odredi verovatnoća pojavljivanja tri impulsa. Ovo je važno za slučaj kodovanog signala i korelisanog šuma.

LITERATURA

[1]    Mihajlo Č. Stefanović, Detekcija Signala u Belom i Obojenom Gausovom Šumu, Elektronski Fakultet Niš, 1999.

[2]  Mihajlo Č. Stefanović, Performanse Digitalnih Telekomunikacionih Sistema, Elektronski Fakultet Niš, 2000.

[3] B.R.Levin, Teorijske osnove Statističke Radiotehnike, Sovetskoe Radio Moscow, 1974.