Uticaj eksterne journaling tehnike na najbržu writeback opciju Linux ext3 sistema datoteka

EXTERNAL JOURNALING IMPACT ON THE FASTEST WRITEBACK OPTION OF THE LINUX EXT3 FILESYSTEM

Borislav Đorđević,  Stanislav Mišković, Nemanja Maček,  Viša Elektrohehnička Škola, Beograd

Sadržaj - Rad se odnosi na analzu uticaja eketerne journaling tehnike na performanseLinux ext3 sistema datoteka. U klasicnoj journaling tehnici, medium koji se koristi je hard disk, u stvari to je log datoteka unutar samog sistema datoteka. Korišćenjem posebne disk particije za čuvanje log datoteke, povećavaju se globalne performanse. Glavni cilj ovog rada je analiza poboljšanja performansi koje donosi eksterni jounaling, realizovan na posebnoj disk particiji. U analizu ćemo uključiti samo najbžu ext3 opciju (writeback). Performanse se mere pomoću Postmark benchmark programa, dok  je ekterni journaling realizovan na  posebnojdisk  particiji od 300MB.

Abstract - This paper concentrates on performance impact external journaling has over Linux ext3 filesystem. The media used in classic journaling techniques is hard disk - actually the part of the filesystem itself. Using external disk partition to store the filesystem journal improves overall performance. The main goal this work should achieve is analysis of performance impact due to a external journaling on the separated disk partition. Only fastest ext3 journaling modes (writeback) is included in this testing. The performance is measured in using Postmark benchmark software, while external journaling is being realized via 300MB disk partition

1. UVOD

Linux je moderan, sofisticiran i moćan operativni sistem. Novije verzije Linux kernela uključuju podršku za rad sa visoko performansnim journaling sistemima datoteka, poput ext3, ReiserFS, XFS i JFS sistema datoteka. Podrška za ext3 sistem datoteka, čiji je autor Dr Stephen Tweedie, uključena je u većinu distribucija Linux-a, kao što su Red Hat, počev od verzije 7.2, i SuSE, počev od verzije 7.3. [1], [2]

Prilikom podizanja operativnog sistema proverava se integritet sistema datoteka. Gubitak integriteta se najčešće javlja kao posledica nasilnog obaranja sistema, odnosno promena u objektima sistema datoteka koje nisu blagovremeno ažurirane u tabeli indeksnih čvorova (inode tables), a može za posledicu imati gubitak podataka.

Opasnost od gubitka podataka umanjuje se uvođenjem journaling tehnike, odnosno dnevnika transakcija koji prati aktivnosti vezane za promenu meta-data oblasti, odnosno inode tabele, i objekata sistema datoteka. Dnevnik (journal, log) se ažurira pre promene sadržaja objekata i prati relativne promene u sistemu datoteka u odnosu na poslednje stabilno stanje. Transakcija se zatvara po obavljenom upisu i može biti ili u potpunosti prihvaćena ili odbijena. U slučaju oštetećenja, izazvanog na primer  nepravilnim gašenjem računara, sistem lako može da se rekonstruiše povratkom na stanje poslednje prihvaćene transakcije. [3], [4]

U ext3 sistemu datoteka prisutna su tri režima vođenja dnevnika transakcija: journal, ordered i writeback.

Obavimo kratku diskusiju sva 3 režima journaling tehnike.

Journal je režim praćenja svih promena u sistemu datoteka, kako u meta-data oblasti, tako i u objektima, čime se pouzdanost sistema datoteka znatno uvećava na račun performansi. Rednundansa koju ovaj režim rada unosi je velika.

Ordered je režim praćenja promena u meta-data oblasti, pri čemu se promene u objektima sistema datoteka upisuju pre ažuriranja inode tabele. Ovo je podrazumevati režim rada dnevnika, koji garantuje potpunu sinhronizaciju objekata sistema datoteka i meta-data oblasti. U odnosu na journal, ovaj režim karakteriše manja redundansa i veća brzina rada.

Writeback je režim praćenja promena u meta-data oblasti, pri čemu se inode tabela može ažurirati pre upisa promena u objekte sistema datoteka. Ovo je najbrži režim rada, ali ne garantuje konzistenciju meta-data oblasti, odnosno sinhronizaciju objekata sistema datoteka i meta-data oblasti.

Cilj ovog rada je analiza uticaja eksternog dnevnika transakcija na performanse sistema datoteka, u odnosu na klasični-interni dnevnik transakcija. Sistemi datoteka su testirani u identičnom okruženju - svi testovi su obavljeni na identičnom hardveru sa identičnim parametrima sistema datoteka (verzija kernela i osnova sistema datoteka- ext3)..

1. METODOLOGIJA TESTIRANJA

Postoji nekoliko mogućih scenarija za određivanje performansi sistema datoteka. Testiranje se može obaviti pomoću svetski priznatog benchmark softvera, koji simulira različite vrste opterećenja, poput opterećenja Internet Service Provider-a ili NetNews servera. Drugi način uključuje korišćenje specijalnih testova, specijalno dizajniranih u te svrhe, poput testova sekvencijalnog i slučajnog čitanja i pisanja, kreiranja datoteka i simulacije rada u aplikaciji.

Za potrebe ovog rada korišćen je PostMark softver koji simulira opterećenje Internet Mail servera. PostMark kreira veliki inicijalni skup (pool) slučajno generisanih datoteka na bilo kom mestu u fajl sistemu. Nad tim skupom se dalje vrše operacije kreiranja, čitanja, upisa i brisanja datoteka i određuje vreme potrebno za izvršavanje tih operacija. Redosled izvođenja operacija je slučajan čime se dobija na verodostojnosti simulacije. Broj datoteka, opseg njihove veličine i broj transakcija su u potpunosti konfigurabilni, a radi eliminisanja cache efekata preporučuje se kreiranje inicijalnog skupa sa što većim brojem datoteka (bar 10000) i izvršenje što većeg broja transakcija. [5]

Konfiguraciju za testiranje performansi sistema datoteka odlikuju sledeći fundamentalni parametri: matična ploča, vrsta i radni takt procesora, količina i vrsta drugostepene keš memorije, količina i vrsta operativne (RAM) memorije, tip i model disk kontrolera, tip i model diska.

Peformanse eksternog i i internog journaling ext3 sistema datoteka su testirane na sledećoj konfiguraciji:

Tabela 1. Karakteristike testing sistema

| Matična ploča: | IntelServerBoardS845WD1-E |
| --- | --- |
| Procesor: | Intel Pentuim IV 2.66GHz |
| Drugostepeni keš | 512KB |
| Operativna memorija: | 512MB, DDR266 |
| Disk kontroler: Adaptec | Adaptec 29160 |
| Disk: | Quantum Atlas V |

Adaptec 29160 je izabran kao reprezentativni kontroler u klasi SCSI kontrolera (non-RAID), dizajniran da opsužuje servere pri nižim i srednjim opterećenjem. Ovaj jednokanalni SCSI kontroler sa 64-bitnom magistalom je idealan za povezivanje Ultra160 SCSI (LVD) diskova, poput diskova iz serije Quantum Atlas-V, kao i drugih internih i eksternih uređaja.

Karakteristike Quantum Atlas-V diska date su u tabeli2

Tabela 2. Karakteristike Quantum Atlas-V diskova

| average seek time | 6.3ms |
| --- | --- |
| full stroke seek | 15ms |
| track-to-track seek | 0.8ms |
| brzina okretanja ploča | 7200 obrtaja u minuti |
| brzina interfejsa | 160 MB/sec |
| veličina bafera | 4 MB |

Testiranje je vršeno na jednoj od najboljih i često prisutnih distribucija Linux-a, Red Hat 8.0 sa stabilnom verzijom kernela 2.4.18-14.

Sistemi datoteka su kreirani u logičkim particijama na sledeći način:

-	boot fajl sistem 	/dev/sda5, veličine   99MB

-	swap particija 	/dev/sda6, veličine 256MB

-	root fajl sistem 	/dev/sda7, veličine   2.3GB

-	test fajl sistem 	/dev/sda8, veličine   1GB

-	external JFS 	/dev/sda9, veličine   300MB

Sistem datoteka /dev/sda8 je korišćen za testiranje performansi i najpre je kreiran kao generički ext3 sistem datoteka koji vodi interni dnevnik transakcija. Od 3 potencijalne journaling opcije journal, ordered i writeback izabrna je "default" opcija a to je ordered.

Inače, svaka opcija se može realizovati na sledeći način.

-aktiviranje sistema datoteka sa kreiranjem journal dnevnika

#mount –o data=journal /dev/sda8 /testFS

-aktiviranje sistema datoteka sa kreiranjem ordered dnevnika

#mount –o data=ordered /dev/sda8 /testFS

-aktiviranje sistema datoteka sa kreiranjem writeback dnevnika

#mount –o data=writeback /dev/sda8 /testFS

Što se externog journalinga tiče, ext3 sistem datoteka počevši od verzije 0.9.5 podržava eksternu opciju koja log datoteku za journaling kreira na posebnom uređaju. Taj posebni uređaj u najskupljoj varijanti bi mogao biti NVRAM, čime bi journaling performanse bile maksimalne. Mnogo jeftiniju varijantu realizujemo koristeći magnetni disk, odnosno posebnu particiju na disku koja će sadržati log datoteku za eksterni journaling.  U tom cilju mi smo kreirali particiju /dev/sda9 koja će biti uređaj za ekterni journaling.

Da bi se particija kreirala za funkciju eksternog journlinga:

#mke2fs -O journal_dev /dev/sda9

Da bi testiranom sistemu datoteka definisali eksterni journaling potrebna su 2 koraka:

Prvo interni journaling mora biti izbačen:

#tune2fs -O ^has_journal /dev/sda8

Drugo, sistemu datoteka se naglašava nova lokacija za journaling:

# tune2fs –J  device=/dev/sda9    /dev/sda8

Povratak na klasičan interni journaling se realizuje na sledeći način:

#tune2fs   –j   /dev/sda8

3.  REZULTATI

Izvršena su tri različita testa performansi nad različitim skupovima slučajno generisanih datoteka. Od sve tri journaling opcije, demonstriraćemo rezultate samo za "writeback" opciju, koja je najbrža opcija kod ext3 sistema datoteka.

Prvi test se odnosi na relativno male datoteke. U prvom testu (testu malih i srednjih datoteka) je izvršeno 50.000 transakcija nad skupom od 2000 slučajno generisanih datoteka čije se veličine kreću u opsegu 1KB-100KB, što rezultuje čitanjem i pisanjem približno 1.5GB podataka. Ova suma prevazilazi količinu sistemske memorije i generalno eliminiše efekte keširanja diskova.

PostMark konfiguracija:

-	set size		1000	100000

-	set number	2000

-	set transactions	50000

Rezultati testa dati su u tabeli 3 i grafički na slici 1

Tabela 3. Rezultati prvog testa

| datoteka/sec | external journaling | internal journaling |
| --- | --- | --- |
| protok pri čitanju i upisu |
| čitanje (MB/sec) | 4.9 | 4.13 |
| upis (MB/sec) | 5.73 | 4.83 |

Slika 1. Grafički prikaz performansi (prvi test)

Test malih i srednjih datoteka pokazuje opravdanost naših očekivanja. Eksterni journaling je neznatno bolji od u odnosu na interni journaling. U ovom testu detekotovali smo razliku od oko 18% u korist ekterne jourmaling opcije.

Drugi test se odnosi na veoma male datoteke. U drugom testu (ultra male datoteke) je izvršeno 50.000 transakcija nad velikim skupom slučajno generisanih datoteka čije se veličine kreću u opsegu 1bajt-1KB, što rezultuje čitanjem i pisanjem približno oko 25MB podataka. Ovakva konfiguracija generiše veliki broj zahteva za ažuriranje meta-data oblasti, odnosno inode tabele.

PostMark konfiguracija:

-	set size		1	1000

-	set number	30000

-	set transactions	50000

Rezultati testa dati su u tabeli 4 i prikazani na slici 2.

Tabela 4. Rezultati drugog testa

| datoteka/sec | external journaling | internal journaling |
| --- | --- | --- |
| protok pri čitanju i upisu |
| čitanje (KB/sec) | 95.43 | 69.67 |
| upis (KB/sec) | 219.86 | 160.5 |

Slika 2. Grafički prikaz performansi (drugi test)

U ovom testu ultra malih datoteka,  eksterni journaling  je osetno bolji u odnosu na interni otprilike oko 40%. Treba naglasiti da su u ovom testu razlike između eksterne i interne opcije veće nego u prethodnom testu, zato što je je ovde dominantan uticaj journaling tehnike u odnosu na uticaj glavnog keša datoteka.

U trećem testu (širok dijapazon malih i srednjih datoteka) je izvršeno 50.000 transakcija nad skupom od 4000 slučajno generisanih datoteka čija je maksimalna veličina povećana na 300KB, što rezultuje čitanjem i pisanjem približno 5GB podataka. Ovaj test je vrlo intenzivan - ukupna količina podataka za čitanje i upis je znatno veća od količine sistemske memorije i u potpunosti eliminiše efekte svih mehanizama keširanja.

PostMark konfiguracija:

-	set size		1000	300000

-	set number	4000

-	set transactions	50000

Rezultati testa dati su u tabeli 5 i grafički prikazani na slici 3.

Tabela 5. Rezultati trećeg testa

| datoteka/sec | external journaling | internal journaling |
| --- | --- | --- |
| protok pri čitanju i upisu |
| čitanje (KB/sec) | 2.84 | 2.86 |
| upis (KB/sec) | 3.3 | 3.32 |

Slika 3. Grafički prikaz performansi ( treći test)

Za razliku od prethodnih testova u slučaju većih i srednjih datoteka, performase su gotovo identične, eksterni journaling je čak neznatno slabiji u ovom testu u kome dominira uticaj glavnog keša datoteka u odnosu na journaling.

4. DISKUSIJA I ZAKLJUČCI

Kao što smo očekivali, eksterni journaling pokazuje u testovima koje smo obavili osetno bolje performanse u odnosu na klasični journaling. Naši testovi pokazuju da je za ovakvu vrstu opterećenja eksternni journaling bolji od 18 do 40% u odnosu na interni. Razlog je bolja i efikasnija organizacija sopsvene log datoteka nezavisno od ext3 FS, u odnosu na internu log datoteku koja je u okviru ext3 FS ali ne prolazi kroz disk keširanje.

Naša preporuka za sve korisnike Linux ext3 FS, da treba koristiti eksterni journaling, što znači da treba za svaki FS treba žrtvovati 300-500MB prostora na disku koji je u suštini jeftin storage prostor i ima ga u velikim količinama. Te posebne particije treba kreirati u formatu eksernih journaling log datoteka, čime se gubi mali deo disk prostora, a performase solidni povećavaju.

U principu nismo određivali minimalnu i dovoljnu veličinu sistema datoteka za eksterni journaling, ali pretpostavljamo da je prostor od 300-500MB sasvim dovoljno za sve journaling potrebe, zato što log datoteka sadrži po pravilu samo metadata podatke.

LITERATURA

[1]	   K. M Johnson, "Red Hat's New Journaling File System: ext3", ww.redhat.com/support/wpapers/redhat/ext3/

[2]    S. Tweedie, “EXT3, Journaling Filesystem” July 20, 2000, http://olstrans.sourceforge.net/release/OLS2000-ext3/OLS2000-ext3.html

[3]	   G. Ganger, Y. Patt, “Metadata Update Performance in File Systems”, OSDI Conf Proc., pp. 49-60, Monterey, CA, Nov. 1994.

[4]	  M. Seltzer, G. Ganger, M. McKusick, K. Smith, C. Soules, C. Stein, “Journaling versus Soft Updates: Asynchronous Meta-data Protection in File Systems”, USENIX Conf. Proc., pp. 71-84, San Diego, CA, June 2000

[5]	   J. Katcher, “PostMark: A New File System Benchmark”, Technical Report TR3022. Network Appliance Inc, Oct. 1997.