PRIMENA RFID TEHNOLOGIJE U INDUSTRIJSKIM SISTEMIMA

USING RFID TECHNOLOGY IN INDUSTRIAL SYSTEMS

Gordana Ostojić, Milovan Lazarević, Vukica Jovanović, Fakultet tehničkih nauka,

Institut za industrijsko inženjerstvo i menadžment, Trg Dositeja Obradovića 6, 21000 Novi Sad, Srbija i Crna Gora,

e-mail: goca@uns.ns.ac.yu, laza@uns.ns.ac.yu vukica@uns.ns.ac.yu.

Sadržaj – Problem, koji se danas nastoji rešiti uvođenjem RFID  tehnologije, je – kako pratiti jedinstveni proizvod od njegovog nastanka do krajnjeg potrošača. Standardni bar-kod identifikuje samo proizvođača i proizvod, ali ne i jedinstveni artikal. Barkod na omotu čokolade je isti na svakom omotu iste vrste čokolade, pa je nemoguće putem samog bar-koda izdvojiti tačno određeni proizvod. RFID transponder, naprotiv, nosi identifikator – serijski broj jedinstven samo za taj specifični proizvod. RFID predstavlja sistem daljinskog slanja i prijema podataka pomoću RFID tagova/odašiljača.

Abstract – Problem, that can be solved by using RFID technology is – how to follow the unique product form its production to end usage. Standard bar-code identifies only the manufacturer and the product group, but not the unique product. Barcode on an envelope of the chocolate is the same on every envelope of its kind, so it’s impossible to select certain specific product by using the same bar-code. On the contrary, RFID transponder, caries identifier – serial number, unique only for that specific product. RFID represents system for remote sending and receiving data by using RFID tags/transmitters.

1. UVOD U RFID SISTEME

RFID predstavlja skraćenicu od Radio Frequency IDentification što u slobodnom prevodu znači identifikacija korišćenjem radio talasa, odnosno bežičnim putem.

Problem koji se danas nastoji rešiti uvođenjem RFID tehnologije je – kako pratiti jedinstveni proizvod od njegovog nastanka do krajnjeg potrošača. Standardni bar-kod identifikuje samo proizvođača i proizvod, ali ne i jedinstveni artikal. Barkod na omotu čokolade je isti na svakom omotu iste vrste čokolade, pa je nemoguće putem samog bar-koda izdvojiti tačno određeni proizvod. RFID tag, naprotiv, nosi identifikator – serijski broj jedinstven samo za taj specifični proizvod.

Aplikacije, idealne za primenu RFID tehnologije, su one za koje je potrebna sigurna i jedinstvena identifikacija, kao i dugotrajnost i velika otpornost identifikatora na razne specifične uticaje okoline, a nije potrebna direktna vidljivost identifikatora. U različitim okruženjima, RFID postiže 99,5% do 100% očitavanja u prvom skeniranju.

Pored jednostavnog korišćenja RFID je jednostavan i za održavanje zato što ne poseduje pokretne delove, kao ni optičke komponente. Njegova primena i standardizacija još uvek su u početnoj fazi. Za sada RFID ne mora u potpunosti zameniti postojeći sistem identifikacije i praćenja baziran na bar-kodu, ali ga može uspešno dopunjavati.

2. NAČIN RADA RFID SISTEMA

RFID sistem se sastoji od tri osnovne komponente: antene, transivera (prijemnik i predajnik sa dekoderom) i transpondera (RF tag). Podatak se generiše i skladišti putem računara ili PLC-a, slično kao kod barkod sistema. Antena generiše magnetno polje koje aktivira magnetni tag i omogućava komunikaciju između transpondera i taga. Često su antena i transiver zajedno zapakovani u obliku čitača. Domet sistema može biti preko 30 metara u zavisnosti od tipa transpondera i taga koji se koristi i frekvencije koja je upotrebljena.

RFID uređaj (čitač, odnosno terminal za prikupljanje informacija) koristi radio transmisiju za slanje energije RFID tagu koji onda emituje povratnu informaciju: jedinstveni identifikacioni kod i/ili niz podataka, ranije smeštenih u sam tag (slika 1.). Tako prikupljene podatke, kao i u slučaju barkoda, moguće je dalje obrađivati.

Slika 1. Komunikacija između RFID čitača i taga

2.1. PODELA I OSOBINE RFID TAGOVA

RFID sistemi mogu biti kategorizovani ili kao nisko-frekventni ili kao visoko-frekventni. Nisko-frekventni (30 KHz-500 KHz) sistemi imaju kratak domet čitača i niže cene. Visoko-frekventni sistemi (850 MHz-950 Mhz i 2.4 GHz-2.5 GHz) imaju veće domete i mnogo veće brzine skeniranja, ali im je i cena znatno veća.

Pored navedenog postoje i druge kategorizacione grupe u zavisnosti od: načina odnosno sredstva napajanja, sposobnosti čuvanja podataka, odnosno opcije programiranja, fizičkog oblika i na kraju cene.

U zavisnosti od načina, odnosno sredstva napajanja RFID tagovi mogu biti: aktivni i pasivni. Aktivni tagovi imaju izvor napajanja. Oni imaju mogućnost čitanja i pisanja, veći memorijski kapacitet i mnogo veći operativni opseg od pasivnih tagova. Pored toga, mnogo su robusniji i znatno skuplji od pasivnih tagova i njihov životni vek je kraći. Pasivni tagovi su u opšem slučaju read-only tipa (slično barkodu). Oni imaju manje operativne opsege i manji memorijski kapacitet. Oni su, međutim, mnogo jeftiniji, manji i životni vek im je duži u poređenju sa aktivnim tagovima.

Prema sposobnosti čuvanja podataka, odnosno mogućnosti programiranja, „EPCglobal“, konzorcijum industrijskih lidera kao što su Wal-Mart, Cisco, Procter&Gamble, Lockheed-Martin i Hewlett-Packard, podrazumeva da se RFID tagovi mogu klasifikovati u šest klasa:

- Klasa 0: Read Only – tagovi koji sadrže permanentno upisane podatke, programirani od strane proizvođača;

- Klasa 1: Write Once, Read many (WORM) – programiran od strane proizvođača ili korisnika;

- Klasa 2: Read Write – tagovi na koje čitač može da iznova upisuje podatke;

- Klasa 3: Read Write – sa senzorima (on-board) – za registrovanje vrednosti kao što je npr. temperatura;

- Klasa 4: Read / Write sa integrisanim transmiterima – koji mogu komunicirati nezavisno od čitača;

- Klasa 5: Read / Write, sa integrisanim transmiterima – kao i klasa 4 uz mogućnost međusobne komunikacije i pasivnih uređaja.

Fizički, uopštene su vrste RFID tagova (slika 2.):

- tag (transponder)

- "smart" nalepnice

- RFID pločica (PCB).

Slika 2.  Različite vrste RFID tagova [1]

Nosilac informacije u obliku taga, nalepnice, ili PCB-a obično se postavlja na objekat, ambalažu, paletu, kontejner ili čak na sam proizvod, tako da može putovati s njime i na svakom koraku ga identifikovati. Podaci u tagu mogu biti raznovrsni – potrebni za identifikaciju proizvoda na traci, robu u tranzitu, lokaciju, vozilo, takođe i životinju ili osobu, ali mogu predstavljati i instrukcije o daljim postupcima.

2.2.1. RFID TAG (TRANSPONDER)

Tagovi se proizvode u vrlo različitim oblicima i veličinama, s različitim kapacitetima memorije i sposobnostima "aktivnosti" u okolini. RFID tag može biti dovoljno malen da se smesti pod kožu životinje, može biti uobličen kao ekser ili vijak za označavanje drvene građe ili u obliku kreditne kartice za korišćenje u aplikacijama kontrole pristupa. Veliki plastični privesci za sprečavanje krađe prikačeni za odeću u trgovinama takođe su RFID tagovi, a slični su i vrlo otporni tagovi u obliku bloka kojima se označavaju kontejneri u procesima proizvodnje, ili radne mašine i kamioni u svrhu praćenja rada, odnosno kretanja i održavanja. Gotovo svi su zaštićeni nekom vrstom kućišta od udaraca, hemikalija, vlage i prašine.

2.1.2. RFID PCB

PCB pločica (Printed Circuit Board) je namenjena ugradnji u sam proizvod ili njegovu ambalažu. Prednost joj je niža cena i sposobnost podnošenja uslova okoline koje RFID nalepnice ne bi podnele.

2.1.3. RFID NALEPNICE

Barkod kao tehnologija automatske identifikacije u upotrebi je već decenijama. Ipak, jednom odštampane, barkod nalepnice ne mogu više biti promenjene, a da bi je skener pročitao mora biti u vidljivom dometu skenera. Nova generacija "pametnih" (smart) nalepnica opremljena je RFID tehnologijom i prevazilazi neka ograničenja tradicionalnog barkoda. Integrisani elektronski sklop sadrži digitalnu memoriju i može biti programiran ili re-programiran korišćenjem radio-talasa. Smart nalepnice imaju očiglednu prednost pred tradicionalnim barkod nalepnicama u aplikacijama gde je potrebna kombinacija efikasnosti čitanja i vizuelna, ljudskom oku razumljiva informacija.

3. PRIMENA RFID TEHNOLOGIJE U INDUSTRIJSKIM SISTEMIMA

Primena RFID tehnologije u proizvodnji do sada se uglavnom odnosila na upravljanje tokovima materijala na skladištima. Međutim postoje mnogi razlozi za primenu ove tehnologije i u drugim delovima sistema, kao što su npr. sledeći:

- RFID tehnologija ne oslanja se na "vidljiv prostor", odnosno podaci se mogu prenositi i kroz nemetalne objekte što nije moguće pri vizuelnoj identifikaciji.

- Tehnologija radi na niskoj frekvenciji od 530 kHz, koja ne utiče na većinu procesa u proizvodnji.

- Preko površina na kojima se nalazi ulje, voda ili blato moguće je sigurno preneti podatak, što u slučaju korišćenja barkoda nije moguće.

- Pojedini tagovi mogu se koristiti više puta tako da je utrošak materijala mali.

- Različitost tagova prema tipu, veličini i materijalu od kojih su napravljeni što ih čini prilagodljivim potrebama određene aplikacije.

- RFID tagovi dobro podnose ekstremne uslove okoline uključujući i temperaturu.

- Izuzetno retka pojava greške pri očitavanju tagova.

Nedostaci RFID tehnologije su sledeći:

- Neophodnost preciznog pozicioniranja.

- Potrebno vreme za izmenu ID informacija.

Palete moraju biti precizno pozicionirane ispred mehaničkih ili bezkontaktnih senzora radi obezbeđenja preciznog očitavanja. Pored toga, promena identifikacije (ID) ili informacije, na paleti, koja treba biti iščitana može zahtevati značajnu količinu vremena i novca [2].

RFID tehnologija, koja je primenjena u industrijskim sistemima, unapredila je sledeće proizvodne funkcije:

- identifikacija proizvoda pri praćnju u toku proizvodnje,

- praćenje i prikupljanje podataka o kontroli kvaliteta,

- inteligentno definisanje putanje kretanja konvejera,

- potvrđivanje vremana i podataka iz proizvodnje za poboljšanje, Data and production time verification to increase throughput

- automatski vođena vozila,

- tehnološki postupci za grupne procese,

- skraćenje vremena za izbor alata ili izmena alata.

U delu procesa proizvodnje gde se vrši montaža najčešća je primena RFID tehnologije. U uslovima čestih izmena u proizvodnji (male količine i veliki broj varijanti proizvoda) prednosti koje pruža RFID su značajno povećane [4]. Praktičan primer mogućnosti primene RFID tehnologije prikazan je na slici 3.

Slika 3. Primer primene RFID tehnologije za potrebe montaže

Na pokretnoj traci transportuju se sklopovi motora različitih varijanti. Svaki od sklopova na sebi nosi, u zavisnosti od varijante motora, odgovarajući tag. Prolaskom pored čitača sklopa motora sa tagom, dobijeni signal šalje se u magacin koji odgovara na dobijeni signal paljenjem svetala na odgovarajućim kutijama sa delovima prema dobijenom signalu. Operateru u magacinu, ne predstavlja nikakvu teškoću prikupiti delove kod kojih postoji svetlosni signal (pick to light-uzmi gde svetli). Sve prikupljene delove postavlja u odgovarajuću paletu-kit, na kojoj se nalazi tag koji odgovara tagu motora koji je poslao signal. Paleta se može postaviti na gravitacioni transporter ili pokretnu traku. Nakon toga ostvaruje se prilaz operateru sklopa motora od strane sklopa motora za montažu i odgovarajuće palete sa delovima, nakon čega, kada RFID čitači (kod operatera) potvrde poklapanje oba signala (od sklopa motora i sa palete sa delovima), PLC šalje signal i na monitoru ispred operatera pokreće se prikaz operacije koju je potrebno izvršiti sa

delovima na prispelom sklopu. Prikaz šta treba uraditi može biti dat npr. u Power Point –u (ili kao kratak film, npr.- simulacija operacije u 3D Studio Max). Takođe, važno je naglasiti da se izborom delova i alata i pribora u svakom zahvatu operacije, pomoću ID tehnologije, korišćenjem barkodova na delovima i RFID tagova na alatima i priborima, pokreću različiti prikazi (pojedini zahvati) operacije montaže na monitoru ispred samog operatera - korak po korak.

Vreme montaže postavljanjem ovakvog sistema se značajno smanjuje (i do 50%).

Vođenje korak po korak, smanjuje mogućnost pojave grešaka prilikom izbora alata i pribora, a takođe i pri izvršavanju pojedinih zahvata.

Ovakav sistem moguće je još više unaprediti u smislu izmene načina izuzimanja delova motora iz skladišta korišćenjem automatski vođenih vozila (AGV), koji imaju mogućnost automatske navigacije i lociranja. Princip njihovog rada je sledeći: RFID čitači se postavljaju na vozila i povezuju se sa računarom na vozilu koji očitane podatke radio vezom razmenjuje sa centralnim informaciono-upravljačkim sistemom. Tagovi koji poseduju odgovarajuće identifikacije i podatke o poziciji mogu se postavljati i u pod prostorija (skladišta) u kojem se kreću ova vozila, a ispod samih vozila u tom slučaju se postavljaju antene za očitavanje podataka sa tagova.

Prilikom montaže PC-a, različite konfiguracije mogu biti montirane unutar identičnog kučišta, bez razlike u spoljašnjim dimenzijama. Sa stotinama ili hiljadama varijanti, neophodna je neka vrsta auto identifikacije.

U delu proizvodnog sistema gde se vrši pakovanje gotovog proizvoda takođe je pogodna primena RFID tehnologije. Primer mogućnosti primene RFID tehnologije prikazan je na slici 3. [3].

Slika 3. Primer primene RFID tehnologije u procesu pakovanja

Sistem se sastoji iz pet stanica za pakovanje koje su međusobno povezane trakastim transporterom. Princip rada je sledeći: nakon pakovanja pojedinačnog proizvoda u kutiju, na stanici za upis datuma proizvodnje i datuma važenja proizvoda, vrši se i postavljanje RFID taga u kojem se nalaze svi relevantni podaci vezani za sam proizvod. Pre krajnjeg pakovanja grupe proizvoda na paletu vrši se verifikacija informacija očitanih sa RFID tagova (na kutijama proizvoda), odnosno utvrđivanje tipa i broja proizvoda koji idu na završnu fazu pakovanja, a ključni su za dalje praćenje proizvoda, odnosno za analizu proizvodnje. Nakon verifikacije vrši se pakovanje grupe proizvoda na pojedinačnu paletu na koju se postavlja novi RFID tag (u okviru kog se nalaze podaci vezani za identifikaciju palete, odnosno broja i tipa proizvoda koji se na njoj nalaze). Tako adresirana paleta može da ide u izlazno skladište ili direktno u isporuku kupcima.

Za navedene delove proizvodnih sistema, do sada su se uglavnom koristili barkodovi, čija primena ima mnogo nedostataka, kao što su sledeći:

- Čitanje barkodova zahteva angažovanje operatera, koji bi pomerao deo pored čitača ili pomerao mobilni čitač do dela. Ovakav vid rada iziskuje angažovanje većeg broja radnika.

- Barkod ne sme na sebi imati bilo kakve nečistoće, jer ukoliko one postoje očitavanje može biti sa greškama.

- Barkod nalepnice često je veoma teško postaviti na palete ili proizvode.

- Ukoliko je potrebno promeniti identifikaciju (ID) ili informaciju, na paleti, koja treba biti iščitana mora se koristiti nova barkod nalepnica, što iziskuje veći utrošak materijala i vremena za formiranje nove nalepnice.

Proizvodnju je moguće voditi bez greške ako se postave uređaji koji su duboko unutar proizvodnog procesa i ne zahtevaju dodatnu radnu snagu. Upravo takav je RFID sistem, koji predstavlja kvalitativno bolje rešenje navedenih problema.

RFID čitači koji se u ovakvim slučajevima koriste su dometa od svega nekoliko centimetara, tako da ne može nastati kolizija između tagova sa različitih paleta.

4. ZAKLJUČAK

Praćenje jedinstvenog proizvoda od njegovog nastanka do krajnjeg potrošača predstavlja značajan problem koji se do sada pokušavao rešiti korišćenjem barkodova. Trend koji se javlja je da se navedeni problem pokuša rešiti uvođenjem RFID tehnologija koja nudi vidljivost proizvoda u realnom vremenu u proizvodnom procesu uključujući proces isporuke i skladištenja. Upotrebom radio talasa, podaci se prihvataju i premeštaju bežičnim putem od i do poslovne aktivnosti u realnom vremenu. Ovaj jedinstveni način označavanja je prilagođen tako da informacije o proizvodu korespondiraju informacijama u bazi podataka kompanije ili host sistema.

Pomoću RFID tehnologije objekte je moguće pratiti uz minimalnu ljudsku intervenciju. Ovo potencijalno može uticati na redukciju nivoa skladištenja u lancima isporuke, smanjenje operativnih troškova i vidljivost u celom lancu isporuke u realnom vremenu.

Pored primene u klasičnim proizvodnim sistemima otvara se mogućnost primene RFID tehnologije za oblikovanje inteligentnih proizvodnih sistema. Takođe je i evidentan stalni tehnološki napredak u ovom području (smanjivanje hardverske opreme (tagova) i poboljšanje opštih performansi tagova (količina podataka, brzina odziva, softversko unapređenje....) čime se stvara podloga za dalja istraživanja i primenu.

LITERATURA

[1]   www.rfidsa.co.za/products_smarttag.asp

[2]   "Automation trends" Omron Electronics, LLC, January 2003.

[3]    www.domino-printing.com

[4]  Michel Baudin, Arun Rao: RFID applications in manufacturing, RFID applications in manufacturing, Consultant, MMTI – Manufacturing Management & Technology Institute

# Text boxes

sklop za montažu na nosaču-priboru

Linija montaže sa velikim brojem varijanti proizvoda

RFID tag na svakoj kutiji

verifikacija informacija sa RFID taga

RFID tag na paleti

operater

sistem-uzmi gde svetli

(pick to light)

tok paleta sa delovima

magacin za paletiranje

Kit-paleta

sakuplenih delova