KONCEPTI UČENJA NA DALJINU PRIMIJENJENI NA NASTAVU ELEKTRONIKE

CONCEPTS OF DISTANCE LEARNING APPLIED IN TEACHING ELECTRONICS

Božidar Popović, Elektrotehnički fakultet Istočno, Sarajevo

Vančo Litovski, Elektronski fakultet, Niš

Sadržaj - U ovom radu biće opisani koncepti učenja na daljinu primijenjeni na nastavu iz elektronike na elektrotehničkim fakultetima koji se odnose na unapređenje laboratorijskih vježbanja. Biće opisane prednosti i nedostaci kao i prihvaćeni koncept. Primjenom PC računara,  hardverske NIDAQ platforme i LABVIEW razvojnog alata realizovan je koncept laboratorije u kojoj se za mjerenja koriste realni i virtuelni instrumenti dok se  mjerenja izvode isključivo na realnim komponentama i maketama. Ovako realizovana laboratorija omogućava studentima  jednostavniju manipulaciju instrumentima, efikasnije izvođenje mjerenja, tabelarno softversko notiranje rezultata, grafički prikaz rezultata mjerenja.

Abstract – Concept of distance learning will be discussed first. Attention will be paid to the aspects related to teaching electronics at graduate level. Special emphasis will be given to laboratory work as a specific subject of distance learning. Pros and contras will be faced for implementation of distance learning concept for laboratory work. Implementation of NIDAQ data aquisition cards and LABVIEW software for these purposes will be studied and preliminary results will be presented. Set of laboratory projects was implemented based on real hardware to be measured and a set of real and virtual instruments.

1. UVOD

U oblasti obrazovanja, personalni računari su našli značajnu primjenu. Klasične metode prenošenja znanja danas su u velikoj mjeri potpomognute i/ili potpuno zamijenjene novim sredstvima i metodama baziranim na primjeni personalnih računara i informaciono-telekomunikacionih tehnologija (ICT). Elektronska izdanja knjiga, on-line kursevi, testovi, virtuelne laboratorije, elektronske biblioteke te mnogi drugi resursi koji se danas koriste u obrazovanju omogućili su da obrazovanje bude dostupno svima i na bilo kome nivou, bez obzira na granice regionalnog, državnog ili drugog karaktera. Svakodnevno se susrećemo sa naprednim metodama učenja,  E-learning, Distancе learning, Virtual laboratory, Remote laboratory.

Da bi se napravilo virtuelno okruženje za učenje, potreban je softver koji omogućava kreiranje i čuvanje multimedijalnih obrazovnih materijala u elektronskom obliku, pojedinačno dostavljanje materijala i zadataka studentima kao i testiranje znanja. Svi rezultati učenja moraju se pojedinačno notirati za svakog studenta u bazu podataka radi praćenja i analize procesa učenja. Komunikacija na relaciji profesor - student obavlja se elektronskom poštom ili putem foruma na kojima učestvuju, razmjenjuju mišljenja i sarađuju svi studenti iz grupe. Ovakav zatvoren i kontrolisan sistem elektronskog učenja naziva se LMS (Learning Management System)[1][2]. LMS sistem treba da bude standardizovan, odnosno treba da podržava SCORM (Sharable Content Object Reference Model) koji predstavlja skup standarda i pravila za učenje bazirano na Web-u.

2. KONCEPTI UČENJA NA DALJINU

E-learning kao oblik obrazovanja postoji na više nivoa: kao potpuno samostalan oblik, ali i kao sastavni dio ili dopuna klasičnog obrazovanja [3]. Klasifikacija se vrši najčešće na osnovu nivoa razlikovanja od tradicionalnih, klasičnih metoda učenja pa je uobičajeno navođenje dva pristupa:

- mješovito ili hibridno obrazovanje  (hybrid learning, blended learning, mix-mode) - kombinacija klasične nastave u učionici i nastave uz pomoć informaciono-komunikacionih tehnologija,

- potpuno elektronsko učenje (pure e-learning) - oblik nastave pri kojem studenti uče samostalno i on-line.

Proširena klasifikacija e-learning-a je data dijagramom toka na čijem je lijevom kraju tradicionalna ili klasična nastava (f2f – face-to-face predavanja). Sljedeći pomak prema e-learning-u započinje primjenom informaciono-komunikacione tehnologije u f2f nastavi. Ovo je najniži (najprimitivniji) oblik e-learning-a i predstavlja, na primjer, korišćenje MS PowerPoint prezentacija pri izvođenju nastave. U srednjem  dijelu tok dijagrma je hibridna nastava ili mješoviti pristup učenju. Kao samostalan oblik nastave, on-line obrazovanje je najviši nivo e-learning-a, slika 1.

Slika 1. Dijagram toka  e-learning -a

Prednosti e-learning-a su:

- vremenska i prostorna fleksibilnost – studenti uče nezavisno od vremena i prostora, a time obrazovanje postaje dostupno i onima kojima dolazak u učionicu ne bi bio moguć, zbog geografske udaljenosti ili recimo zdravstvenih problema.

- interakcija (komunikacija) između studenta i profesora koja se odvija preko računara (e-mail, forumi) često je neposrednija i intenzivnija nego komunikacija u razredu. Pitanja se postavljaju slobodnije, bez straha od autoriteta profesora.

- timski rad studenata na zajedničkim projektima, čime se razvijaju socijalne i komunikacione vještine te dolazi do poboljšanja konstruktivnih principa učenja,

- korišćenje interaktivnih sadržaja za učenje i različitih medija (uz tekst, slike, animaciju, simulaciju, zvuka, video…) za prezentovanje sadržaja te dostupnost sadržaja 24 sata on-line. Uz to, sadržaji za učenje mogu biti prilagođeni pojedinim studentima, mogu se dodati sadržaji za one sa nižim nivoom predznanja, kao i za napredne studente koji žele pohađati napredne kurseve.

### Nedostaci e-learning –a su:

- najveći nedostatak e-learning-a je predugo trajanje izrade materijala za učenje i testova,

- većina e-learning programa ne uspijeva jer veliki broj polaznika odustaje i nikad ne završi program do kraja. U početku razvoja e-learning-a procenat odustajanja studenata (drop-out rate) je iznosio više od 60%.

- razlog ovakvog odustajanja je priroda e-learning-a ili on-line učenja. Za razliku od klasičnog učenja, lako je odustati jer se od polaznika ne očekuje da se pridruže aktivnom učenju u razredu. Potreban je visok nivo angažovanja, samodiscipline i motivacije da se obavljaju zadaci i e-learning zadaće.

Zbog ovih nedostataka potrebno je uticati na povećanje motivacije kod studenata i angažovati profesore da kao mentori vode i prate rad pojedinca ili grupe studenata, pružaju im podršku i pomoć pri učenju i rješavanju zadaća.

Učenje na daljinu

Kao sastavni dio elektronskog obrazovanja ističe se i učenje na daljinu. Naglašavanjem i favorizovanjem znanja kao najvažnijeg resursa za budućnost, u posljednjoj deceniji je intenzivno rađeno na usavršavanju i proširenju svih oblika elektronske podrške obrazovnom procesu.

Učenje na daljinu korišćenjem Interneta jedan je od vidova savremene obrazovne tehnologije koja se organizovano primjenjuje u svijetu [4]. To je novi vid obrazovanja koji je baziran na upotrebi računarskih mreža. Učenje na daljinu možemo podijeliti na sinhrono i asinhrono.

Sinhrono učenje (eng. synchronous learning) podrazumijeva učenje u realnom vremenu. Svi učesnici istovremeno učestvuju u nastavi (diskusiji) iako su geografski dislocirani. Kod sinhrone komunikacije povratna veza je trenutna i simultana. Primjer za ovaj vid komunikacije su telekonferencije i pričaonice. Učesnici se moraju dogovoriti o terminima održavanja diskusija i prijaviti se na vrijeme u odgovarajući forum ili IRC (eng. Internet Relay Chat). Poruke se šalju i primaju trenutno i onim redoslijedom kojim su generisane i poslane. Ovakav vid (najčešće tekstualne poruke) elektronske komunikacije u realnom vremenu naziva se pričaonica ili čatovanje (eng. chat), a ponekad uključuje i audio i/ili video komunikaciju i Internet telefoniju.

Internet pričaonica - IRC omogućava korisnicima da preko Interneta učestvuju i vode diskusije u realnom vremenu. Pričaonica je oblik interaktivne on-line komunikacije u realnom vremenu koja omogućava slanje i primanje tekstualnih poruka. Tempo razmjene poruka ove komunikacije je zadovoljavajući za grupe manje od deset učesnika. Novije aplikacije za čatovanje često omogućavaju i glasovnu i video komunikaciju (softverski paketi: Skype, ICQ -I Seek You). Primjena u učenju na daljinu svodi se na postavljanje pitanja od strane studenta, povratne informacije od strane profesora, grupnih rasprava i organizovanju usmenog on-line ispita.

Prednosti sinhronog učenje su:

- mogućnost učešća veše studenata u istom trenutku,

- trenutani odziv studenata,

- zajedničko rješavanje problema, tj. razvoj timskog rada,

- jednostavan razvoj diskusije, planiranje i donošenje zajedničkih odluka.

Nedostaci:

- potrebno je dosta vremena za razvoj, testiranje, usaglašavanje i implementaciju ovakvog sistema,

- komplikovano održavanje sistema,

- cijena koštanja.

Asinhrono učenje (eng. asynchronous learning) je oblik učenja na daljinu kod kojeg postoji vremenski pomak u interakciji između učesnika, profesora i studenata. Svi učesnici u nastavnom procesu nisu istovremeno on-line. Oni šalju poruke na jedinstvenu lokaciju (debatni forum), gdje se poruke arhiviraju kako bi im ostali učesnici kasnije mogli pristupiti. Primjeri asinhrone interakcije su Internet forumi, e-pošta i sl.

Asinhrona komunikacija podrazumijeva i dozvoljava veću fleksibilnost učesnicima u vidu samoizbora vremena pristupa web portalu sa materijalima za nastavu. Najpopularniji vid asinhrone komunikacije na Internetu je elektronska pošta i forumi. Tako se nastava može pratiti u najpovoljnije vrijeme koje odgovara korisnicima. Ovakav način učenja uvažava individualne razlike i dozvoljava studentima sa većim predznanjem da brže napreduju. Omogućava brz i jednostavan pristup informacijama kao i dvosmjeran pristup bazama podataka.

Nepobitna je činjenica da je učenje na daljinu aktivniji i konstruktivniji način učenja. Obrazovnom kadru ovakav vid učenja omogućava mnogo raspoloživih materijala. Naime, sve što im je potrebno nalazi se na jednom mjestu. Jednom napravljen materijal se lako dorađuje i mijenja. Učenje na daljinu ne mora biti otvoreno samo za akademske potrebe, tj. može biti omogućeno svima kojima je ovakav vid obrazovanja potreban.

Prednosti asinhronog učenje su:

- studenti određuju vrijeme za učenje,

- dodatno vrijeme za analiziranje problema i slanje odgovora,

- mogućnost on-line konsultacija sa kolegama

Nedostaci:

- pruža veću anonimnost,

- manjak odgovornosti,

- razvoj diskusija ima sporiju dinamiku,

- sadržaj se više koristi za upoznavanje i razmatrnje materijala, a ne i za učenje.

Postoje različiti uticaji na proces učenja, kako dobri tako i loši [5]. Profesori koriste ICT tehnologije u svrhu proširenja, sticanja i usvajanja novih znanja, tj. da usavrše svoje načine izlaganja. Generalno loša karakteristika uticaja ICT tehnologija je što utiču na razmišljanje, loše pisanje i površno čitanje kod studenata. Zbog toga se Internet tehnologije moraju koristiti pažljivije i voditi više računa o načinu pripremanja i prezentacije gradiva. Ovaj način učenja i razmjenjivanja znanja podrazumijeva učešće motivisanih i disciplinovanih studenata koji imaju izgrađene radne navike. Od nastavnog kadra se traži da izdvoji više vremena za pripremu elektronskih predavanja, testova i vježbanja. Da bi se stvorili potrebni uslovi nužno je posvetiti više pažnje učenju informaciono-komunikacionih tehnologija, jer to je jedan od uslova za razvijanje koncepta elektronskog obrazovanja. Učenje ICT-a sa druge strane predstavlja i razvoj informatičkog društva. Ovaj koncept obrazovanja zahtijeva veću interaktivnost, komunikaciju, razmjenu znanja i iskustva  na relaciji profesor- student i student- student što je i cilj elektronskog obrazovanja. Prednosti elektronskog obrazovanje su: omogućavanje  zajedničke saradnje i razmjene iskustava na relaciji profesor-profesor, profesor-student i student-student, bez obzira na geografske i vremenske granice, poboljšanje i podizanje kvaliteta učenja, a sa ekonomske tačke gledišta, dolazi do smanjenja troškova studiranja.

Najznačajnije  prednosti  učenje  na  daljinu  u  odnosu  na  klasičan koncept učenja su:

- stvaranje uslova za cjeloživotno  učenje (lifelong learning), kao i profesionalno usavršavanje,

- studenti uče vlastitim tempom, na mjestu (učenje na poslu, kod kuće...) i u vrijeme koje sami izaberu, na raspolaganju im je veliki broj predmeta koje nude različite institucije ili nastavnici,

- dostupnost tema koje ne nude kursevi/programi u određenom području i određenim obrazovnim ustanovama – učenici pronalaze i pohađaju programe koji ih zanimaju, iako ih ne nude obrazovne ili poslovne institucije u mjestu u kojem žive i rade,

- učestvovanje u najkvalitetnijim, najprestižnijim programima,

- izbor načina učenja – aktivno ili pasivno učenje, različiti nivoi interakcije: klasični pisani materijal uz vođenje vlastitih bilješki, virtuelni eksperimenti, interaktivne simulacije, diskusija sa ostalim učenicima (e-pošta, telekonferencije),

- praktičan rad sa različitim tehnologijama – stiču se ne samo informacije o onome što se uči, nego i dodatna znanja i vještine,

- samostalno učenje – i nastavnici uče od učenika koji samostalno traže izvore informacija.

Nedostatak učenja na daljinu se ogleda u tome što može prouzrokovati gubitak kontakta na relaciji profesor-student i student-student. Može se javiti nerazumijevanje, jer se akteri ne vide u toku komunikacije, tj. održavanja nastave. Ovaj nedostatak se može riješiti tako što se učesnici, studenti i profesori,  upoznaju vizuelno na uvodnim predavanjima.

3. VIRTUELNE LABORATORIJE

Problemi koji otežavaju izvođenje laboratorijskih vježbi su: nedovoljan broj instrumenata, zastarjela i djelimično funkcionalna oprema, neredovna nabavka novih instrumenata, nedostatak specijalizovanih instrumenata. Ovi problemi se mogu riješiti implementacijom virtuelne laboratorije.

Upotrebom računara u procesu izvođenju nastave olakšava se dostupnost nastavnih materijala, značajna je podrška u organizaciji i izvođenju nastave i laboratorijskih vježbi, kao i ostalih naučno-nastavnih aktivnosti. Komunikacija prilikom pripreme, izvođenja i odbrane laboratorijskih vježbi na relaciji student-nastavnik i student-student može se znatno unaprijediti i olakšati primjenom PC računara. Mnogi poslovi nastavnog osoblja vezani za evidenciju aktivnosti studenata, evaluaciju i ocjenjivanje mogu se ubrzati i olakšati primjenom odgovarajućih alata, baziranih na upotrebi personalnih računara.

Koncept virtuelnih laboratorija [6] podrazumijeva da se stvarna mjerenja zamijene simulacijom (PSPICE). Ovaj koncept omogućava primjenu i učenja na daljinu na veoma jednostavan način. Problem je, međutim, što student nema nikakav dodir sa stvarnim hardverom i zato se preporučuje da bude primjenjivan samo u fazi priprema studenta za laboratorijski rad ili u fazi projektovanja.

Drugi koncept je zasnovan na laboratorijama upravljanim na daljinu. Neki  univerziteti su već razvili ili razvijaju (Remote Laboratory) laboratorije za elektroniku i automatsko upravljanje. Ovim konceptom, tj. realizacijom laboratorija upravljanih na daljinu stvorena je mogućnosti da skupa oprema bude široko dostupna, što je smanjilo troškove i omogućilo individualni pristup bilo kog korisnika opremi. Mnogi poznati univerziteti počev od MIT (Microelectronics Weblab), Chalmers University of Technology in Sweden i University of Illinois (Integrated Remote Laboratory Environment (IRLE)) imaju svoje web orijentisane laboratorije upravljane na daljinu. Za realizaciju ovakvog koncepta potrebno je razviti sistem koji će omogućiti studentu da direktno upravlja eksperimentom sa udaljenog mjesta. Ovakvi koncepti imaju dva svojstva a zasnovani su na upotrebi virtuelne instrumentacije (LabVIEW). S jedne strane zahtijevaju veća ulaganja, a s druge ograničavaju istovremeni pristup istom eksperimentu većem broju korisnika. Zato se oni primjenjuju tamo gdje je broj korisnika mali i gdje eksperiment nema namjeru da istovremeno osposobljava studenta za samostalan rad na pripremi laboratorijskog radnog mjesta.

Imajući to u vidu, potrebno je studente zadržati u laboratoriji, a da se istovremeno omogući maksimalno podizanje kvaliteta rezultata rada kroz upotrebu računara [7] [8]. Novi koncept izvođenja laboratorijskih vježbi zasnovan je na  upotrebi realne i virtuelne instrumentacije, zadržavanju mjerenja na realnom modelu, tako da studenti imaju dodir sa realnim komponentama modela, mjerenjima, prikazom i obradi rezultata na virtuelnim instrumentima koji su sintetizovani računarom [9]. Po završetku laboratorijske vježbe generiše se izvještaj sa tabelarnim prikazom rezultata mjerenja. Svi izvještaji se arhiviraju čime se dobija jedinstvena baza podataka koja se koristi i za evidentiranje prisutnosti studenta.

4.  REALIZACIJA LABORATORIJSKIH VJEŽBI UZ UPOTREBU VIRTUELNIH INSTRUMENATA

Hardverski dio realizovane laboratorije obuhvata sedam laboratorijskih mjesta realizovanih pomoću personalnih računara sa akvizicionim karticama NI DAQ 6251,  prilagodnim modulima SCB-68, kablovima za komunikaciju i maketama koje predstavljaju elektronska kola čiji se parametri mjere, te jednim personalnim računarom koji je iskorišćen kao server. Na ovom računaru se arhiviraju svi izvještaji o urađenim laboratorijskim vježbama [10].

Softverski dio laboratorije realizovan je pomoću LabVIEW razvojnog alata. Razvijen je niz virtuelnih instrumenata što je omogućilo potpunu slobodu pri sintezi eksperimenata koje studenti obavljaju. Cilj ovog sistema je da omogući jednostavniju manipulaciju instrumentima, brže izvođenje mjerenja i notiranje rezultata, što omogućava koncentrisanje pažnje na suštinu mjerenja.

Front panel virtuelnog instrumenta je softverski prikaz prednjeg panela klasičnog instrumenta ili grupe instrumenata, koji obezbjeđuje interakciju između korisnika i aplikacije. Pri izradi front panela trebalo bi se povesti računa da on bude pregledan, jednostavan za korišćenje i učenje, sadržajan, tačan, da ima jednostavan zapis sa mjerenja u formi tabele ili izvještaja. U cilju dobijanja što boljeg kvaliteta, potrebno je obezbijediti da se front panel virtuelnog instrumenta može dorađivati i mijenjati kako bi se što jedostavnije prilagodio korisniku, tj. studentu. U cilju  što jednostavnijeg rukovanja virtuelnim instrumentom bilo bi poželjno obezbijediti dobru preglednost, jednostavan prikaz ulaznih i izlaznih signala, grafičku interpretaciju rezultata mjerenja i pisani zapis o izvršenom mjerenju.

Slika 2. Front panel VI kolo za sabiranje invertujuće.

Preglednost omogućava korisniku da vidi čitav virtuelni instrument u jednom prozoru, te da može jednostavno i brzo manipulisati virtuelnim instrumentom.

Prikaz ulaznih i izlaznih signala treba biti jedostavan i u formi koju je korisnik navikao da vidi i razumije kao što su front paneli analognih, digitalnih mjernih instrumenata, naponskih i funkcijskih generatotra, itd.

Takođe treba obezbijediti grafičku interpretaciju rezultata mjerenja na virtuelnom instrumentu koji predstavlja osciloskop ili XY graf.

Slika 3. a) UI karakteristika diode.  b) tabelarni prikaz rezultata.

Potrebno je generisati pisani zapis o rezultatima izvršenog mjerenja i prikazati ga u formi izvještaja. Poželjan je tabelarni prikaz rezultata mjerenja i jednostavno notiranje rezultata i to po vlastitom izboru korisnika. Individualnim izborom rezultata mjerenja i njihovim upisom u tabelu daje se originalnost izvršenom mjerenju od strane svakog studenta pojedinačno.

Realizovani virtuelni instrumenti za izvođenje laboratorijskih vježbi na front panelu imaju integrisane sve potrebne kontrole i instrumente za izvođenje date vježbe. Za konfigurisanje front panela virtuelnih instrumenata koji se koriste u laboratoriji elektronike iskorišćeni su instrumenti koji se nalaze se u bibliotekama LabVIEW-a (voltmetri, ampermetri, osciloskopi) dok su ostali instrumenti kreirani ili prilagođeni u zavisnosti od vježbe u kojoj se koriste (izvori napajanja, generatori funkcija, tabele, izvještaji).

5. ZAKLJUČAK

Prednost virtuelnih laboratorija je to što pružaju mogućnost pristupa laboratorijskim resursima preko lokalne računarske mreže i Interneta sa bilo kog računara. Virtuelna laboratorija daje mogućnost arhiviranja rezultata izvršenih simulacija i eksperimenata u elektronskom formatu i na taj način se omogućava njihova naknadna analiza i obrada.

Primjena  e-learninga, učenja na daljinu, virtuelnih i web laboratorija upravljanih na daljinu stvaraju se uslovi za integrisan sistem edukacije. Pri tome potrebno je posvetiti dovoljno pažnje za razvoj koncepta zasnovanog na web laboratorija upravljanim na daljinu.

Korisnici sistema  su studenti, naučni radnici, korisnici iz industrije i kojima je potrebno praktično zananje ili imaju potrebe permanentno da se edukuju (lifelong learning), a zbog objektivno ograničenih resursa i skupe laboratorijske opreme nisu to u mogućnosti. Web laboratorija upravljana na daljinu omogućava korišćenje skupe i specijalizovane laboratorijske opreme, upravljanje eksperimentima i laboratorijskom opremom koristeći Interent. Ovim se omogućava široka dostupnost, u bilo kom trenutku, pristup dislociranoj opremi sa bilo kog mjesta, pri čemu se smanjuju troškovi funkcionsanja i održavanja laboratorija .

LITERATURA

[1] Learning Management Systems in the Work Environment: “Practical considerations for the selection and

implementation of an e-Learning platform”, www.elementk. Com.

[2] “311 tips on the Management of an LMS or LCMS”, The Elearning Guild.

[3]  Scott L. Howell, Peter B. Williams, Nathan K. Lindsay,  “Thirty-two Trends Affecting Distance Education: An Informed Foundation for Strategic Planning”

[4]   http://www.uidaho.edu/eo/distglan, 2007.

[5] Doug, V., “Distance Learning: Promises, Problems, and Possibilities“, University of Oklahoma , Online Journal of Distance Learning Administration, Volume V, NumberIII, Fall 2002. State University of West Georgia, Distance Education Center.

[6] Ertugrul, N., “Towards Virtual Laboratories: a Survey of LabVIEW-based Teaching/Learning Tools and Future Trends”, The Special Issue on Applications of LabVIEW in Engineering Education, International Journal of Engineering Education, No. 16, Vol. 3, p.p. 171-179.

[7]  Avouris, N.M., Tselios, N., and Tatakis, E.C., “Development and evaluation of a computer-based laboratory teaching tool, Journal Computer Applications in Engineering Education”, vol. 9 (1), pp. 8-19, March 2001.

[8]  Miniböck, J.and Kolar, J.W.” A Highly Versatile Laboratory Setup for Teaching Basics of Power Electronics in Industry Related Form.”, Proceedings of the 8th European Power Quality Conference (PCIM), Nuremberg, PCIM’02, Germany, May 14 - 16, pp. 119 - 123 (2002).

[9]  Litovski, V., Dimitrijević, M.: Computer Integrated Analogue Electronics Laboratory for Undergraduate Teaching, International Journal of Online Engineering, Kassel University Press, November, 2005, Vol. 1 No. 2 p. 1-4

[10]   Popović, B., Litovski, V., “Podizanje kvaliteta nastave iz elektronike putem unapređenja laboratorijskih vežbanja” 5. Naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem ”KVALITET 2007”, Neum, BiH, 06 – 09. juni 2007.