ИНСТРУМЕНТАЛНИ ПОЈАЧАВАЧ

СА ПРЕЦИЗНОМ РЕГУЛАЦИЈОМ ПОЈАЧАЊА

Љ.Р.Голубовић - Технички факултет Чачак

М.К.Стојчев - Електронски факултет Ниш

У овом раду је приказана могућност реализације инструменталног појачавача са прецизном регулацијом бројне вредности појачања на интервалу G(1,00;16,99) са три важеће цифре. Висока прецизност регулације постигнута је захваљујући малим толеранцијама, релативне грешке реда 10-4 и коефицијента температурне завис-ности реда 10-6[K-1], параметара уграђених електронских компонената: интегрисаног кола INA333 фирме Texas Instruments, напонских референци фирме ANALOG DEVICES, електронских прекидача отпорности једног ома у стању провођења, фирме Texas Instruments и отпорника чију дистрибуцију врши фирма RIEDON.

- Увод

Мерне појачаваче карактеришу следеће особине: 1) врло висока улазна и врло ниска излазна отпорност, 2) заравњена амплитудна и линеарна фазна карактеристика у довољно широком фреквентном опсегу, 3) мале флукт-уације (drift) и мало померање нуле (offset) из-лазног напона у случају појачавања разлике међусобно једнаких сигнала, 4) мала темпера-турна зависност и 5) висока стабилност бројне вредности појачања.

Мерни појачавачи са прецизном регула-цијом појачања имају значајне примене при дигитализацији мерних метода, што се може поткрепити следећим једноставним примером. Нека је компензациона метода мерења једнос-мерног напона остварена применом поменутог појачавача и 12-битног аналогно-дигиталног ADC конвертора, при чему прецизност задава-ња појачања одговара релативној грешки мањој од , а максимална вредност напона на улазу ADC конвертора, остварена применом одговарајуће напонске референце, износи . Ако је прикључе-њем напона  на улаз ADC конвертора, дисп-леј на његовом излазу приказао децимални број 409, што одговара напону ,    са релативном грешком  0,0005 / 0,409 = , интервал поверења мереног напона износи =0,409  0,409 = 0,4090,0005 [V]. У случају да је напон  преко појачавача напонског појачања   G=10,00   доведен на улаз ADC конвертора, онда ће бити u= Gu=4,090[V],

те се на дисплеју добија број 4090 са релатив-ном грешком . Овај напон је ADC конвертор регистровао са релативном  греш-ком 0,5/4090=, која се може занемарити у односу на , те је сада =/G =0,4090,409 =0,4090,0002 [V]; применом компензационе методе релативна грешка и ширина интервала поверења сма-њили су се 2,5 пута у односу на методу ди-ректног прикључења ADC конвертора.

2. Избор компонената

Приликом синтезе инструменталног по-јачавача са 12-битном регулацијом појачања, која омогућава тачно очитавање  прва три де-цимална разреда дисплеја, потребно је корис-тити електронске компоненте релативне мерне несигурности не веће од  и  коефицијента температурне осетљивости реда .

Интегрисано коло INA333 фирме Texas Instruments представља комплетну шему поја-чавача са уграђеним одговарајућим операци-оним појачавачима, отпорницима и филтерс-ким радиофреквентним елементима високе стабилности и мале температурне зависности. Уградњом споља отпорника  бројна вред-ност појачања одређена је изразом

,                                   (1)

где  је  релативна  нестабилност  коефицијента

k = 100000 []   реда  величине    за

бројне вредности појачања ,  при  и  за . Вредност релативне средњеквадратне нестабилности  бројне вредности појачања  може се одредити ако је позната релативна неста-билност уграђеног отпорника . Ако се зави-сност  релативне нестабилности коефи-цијента k на интервалу бројне вредности појачања  апроксимира правом линијом, он-да се на интервалу  G(1,00;16,99) појачања ре-гулационог појачавачадобија вредност рела-тивне  нестабилности . Интегри-сано коло INA333 има ниски напонски офсет од 25 , температурни дрифт 0,1 и малу вредност мирне струје 200pA(max), што указује на врло велику улазну отпорност, много већу од , колико износи највећа вредност , која се користи у анализираном случају  мерног појачавача.

Електронски прекидачки елементи фир-ме Texas Instruments, отпорности од једног ома у проводном стању, паковани по два у сваком чипу, за сучајеве RSE PACKAGE и DGS PACKAGE користе се сагласно подацима на Сл.1. Како RSE, тако и DGS варијанта имају по 10 одгова-рајућих пинова. При томе су: 1) улазни, напон-ски управљани пинови IN1 и  IN2, редних бро-јева 1 и 5; 2) контактни пинови нормално отво-реног и нормално затвореног прекидача, при чему су NO1 и NO2 –пинови нормално отворе-них контаката, редних бројева 2 и 4, NC1 и NC2 –пинови нормално затворених контаката, редних бројева 9 и 7, а COM1 и COM2 –пинови заједничких контаката, редних бројева 10 и 6; 3) напајање V+ –пин са редним бројем 8 и 4) уземљење GND –пин са редним бројем 3.

Напонске референце фирме ANALOG DEVICES и отпорници у дистрибуцији фирме RIEDON такође задовољавају услове релативне мерне несигурности не веће од  и малог коефицијента температурне осетљивости, реда . Напонска заштита аналогних улаза у функционалној шеми са Сл.2 приказана је исп-рекиданим линијама и остварена применом диода , типа 1N918, фирме Ameri-can Microsemiconductor.

3. Целобројна регулација појачања

Регулација појачања појачавача INA333 захтева промену отпорности , која се саг-ласно шеми са Сл.2  може остварити програм-ским управљањем из микроконтролера преки-дачима  и паралелне везе отпорника

.    (2)

| i | стања прекидачке мреже |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 |  |  |  |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  | 7 |
| 7 |  |  | 8 |
| 8 |  |  | 9 |
| 9 |  |  | 10 |
| 10 |  |  | 11 |
| 11 |  |  | 12 |
| 12 |  |  | 13 |
| 13 |  |  | 14 |
| 14 |  |  | 15 |
| 15 |  |  | 16 |

T.1.

Укупан број стања прекидачког блока X са Сл.2 који чине прекидачи  и  износи , што значи да се њоме може добити једно стање искључених свих отпорности  и 15 стања различитих вредности отпора, које се могу описати изразом

.                  (3)

Логичка стања прекидачке мреже коју чине прекидачи  блока X , отпор-ности усаглашене са изразима (2) и (3) и број-не вредности појачања  регулационог поја-чавача представљене су таблицом Т.1, где ознака ||, у виду двеју паралелних црта, указу-је на паралелну везу отпорника.

У својству прекидача  приме-њени су електронски прекидачи фирме Texas Instruments, типа TS5A23159, који имају врло малу отпорност у проводном стању, , занемарљиво малу у односу на отпорности  са којима су поменути преки-дачки елементи везани на ред, сагласно Сл.2, а којима се управља преко програмски задатих управљачких речи  из микроконт-ролера, које у облику напонских нивоа дејст-вују на улазе IN1, IN2, IN3 и IN4 електронских прекидача. Одговарајући отпорници     везани  су  на  заједничке  излазе COM1,

COM2, COM3, COM4. Преостали пинови NO1, NO2, NO3, NO4 представљају нормално отворене (normal open), NC1, NC2, NC3, NC4 –нормално затворене (normal closed), који у разматраном случају нису искоришћени, док  V+ (4,5 V - 5,5 V) означава напајање кола.

Микроконтролерским управљањем от-порностима блока X, односно отварањем и затварањем грана са паралелно везаним отпор-ницима  врши се регулација појача-ња   у јединичним скоковима . Задавање десетих делова  и стотих   постиже се применом регулационих блокова Y и Z са Сл.2, односно управљањем паралелном везом отпорника  преко прекидач-ких елемената  и везом отпорника  преко прекидачких елемената    , коришћењем микроконтролера.

4. Регулација појачања са једном циф-ром иза децималне запете

Нека је потребно добити вредност поја-чања . Тада се отпорности отворених свих  прекидача придодаје паралел-но отпорничко-прекидачка мрежа са отпорни-цима = и прекидачима  прекидачког блока Y, те се у слу-чају логичког стања =00001000 добија следећа бројна вредност појачања

,        (4)

односно

,                           (5)

јер је паралелна веза отпорности  и   једнака .

На сличан начин за

(6)

добија се . Ако овај посту-пак одређивања прве цифре после децималне запете наставимо од  преко ,  до  добијају се следећи вектори отпорности  и по-јачања ,

(7)

(8)

при томе су отпорности  дате изра-зом (7), добијене комбинацијом вредности

,    (9)

којима одговара следећи вектор отпорности

.     (10)

Додељивање отпорности  врши се преко логичких стања прекидача  , а отпорности  преко логичких стања прекидача .  У случају да су сви прекидачи  отворени, биће =0, док се стања прекидача  мењају на интервалу . Ако су отворени сви преки-

дачи,  и , биће  и .

Бројне вредности појачања у интервалу  добијају се применом формуле

,    (11)

при чему су , , док су векто-

ри отпорности  и бројне вредности по-јачања  дати изразима,

(12)

(13)

где су вредности  вектора

представљене изразом (7).

T.2.

| i j k | стања прекидача XYZ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 0 0 |  |  | 1,00 |
| 0 0 1 |  |  | 1,01 |
| 0 1 0 |  |  | 1,10 |
| 1 1 1 |  |  | 2,11 |
| 5 1 4 |  |  | 6,14 |
| 9 9 9 |  |  | 10,99 |
| 10 1 8 |  |  | 11,18 |
| 13 9 2 |  |  | 14,92 |
| 15 4 9 |  |  | 16,49 |
| 15 9 9 |  |  | 16,99 |

Настављањем описаног поступка доде-љивања прве цифре после децималне запете у бројној вредности за појачање G, добијени резултати отпорности мењају се од  (према изразу (7)) преко  (израз (12)), ,  итд.,   до , а бројне вредности појачања од  (у сагласности са изразом (8)) преко  (израз (13)), ,  итд.,  до .

5. Регулација појачања са две цифре после децималне запете

Заменом израза (7) вектором отпорности

(14)

добија се уместо израза (8) вектор бројне вред-ности појачања у облику

(15)

Ове векторе, сагласно Сл.2, генерише блок Z са прекидачима , којима се врши програмско управљање паралелном везом от-порника = из микрокон-тролера. При томе се отпорности , дате изразима (14), добијају комбинацијом паралелних веза отпорности

.    (16)

Коришћењем одговарајућих бинарних кодова индекса  отпорности   који су функција f(X,Y,Z) логич-ких стања прекидачких блокова  , и  сачи-њена је таблица Т.2 са одговарајућим отпор-ностима   и бројним вредностима појача-ња унутар интервала .

6. Закључак

Приказана анализа принципа рада инст-рументалног појачавача са прецизном регула-цијом бројне вредности појачања намеће пита-ње саме величине мерне несигурности оства-рених вредности појачања. Мерна несигурност појачања одређена је мерном несигурношћу уграђених елемената и обрађена је у оквиру посебног рада, у коме се математички доказује да се децимална  разредна прецизност може постићи применом следећих електронских компонената: 1) интегрисаног кола операцио-ног појачавача последње технолошке генера-ције, врло велике улазне отпорности (реда 100 гигаома) и коефицијента појачања (реда 105), а мале излазне отпорности (реда неколико ома), које карактерише мала релативна нестабил-ност (реда 10-4); 2) паралелна отпорничка мре-жа од 12 стандардних отпорника, релативне нестабилности реда 10-4 и коефицијента темпе-ратурне зависности реда 10-6 [K-1], чијим се комбинацијама укључености преко одговара-јуће прекидачке мреже од 12 електронских прекидача добија укупно 1600 различитих децималних вредности управљачких отпорно-сти, у циљу програмске регулације бројне вредности појачања регулационог појачавача, помоћу микроконтролера; при томе је у преки-дачко-отпорничкој групи X искоришћено свих 16 могућих стања, а у групама Y и Z по 10 од 16 могућих; максималним искоришћењем гру-па Y и Z може се добити 4096 различитих хекса-децималних вредности управљачких отпорно-сти; 3) 12 електронских прекидача, отпорнос-ти од једног ома у проводном стању, занемар-љиво мале у односу на највећи из поменуте мреже од 12 стандардних отпорника и 4) висо-костабилних напонских референци, релативне нестабилности 10-4.

При максималној вредности  струје  сензора, који се понаша као струјни ге-нератор, напон на улазном отпорнику   износи . Ако максималан улазни напон аналогно-дигиталног конвертора ADC, коришћеног у компензационој методи, описаној у уводном делу овог рада, износи max=4,096[V], то значи да појачање регула-ционог мерног појачавача треба поставити на вредност =4,096/1,5=2,731 и она је константна за дати ADC конвертор и сензор струјногенераторског типа. У случају сензора напонскогенераторског типа, вредност потреб-ног појачања расте са повећањем растојања из-међу сензора и ADC конвертора, услед пада напона на каблу за повезивање.

Проширењем описаног регулационог појачавача са још 4 стандардна отпорника  и 4 истоветна електронс-ка прекидача такође је могуће, јер је однос  улазне отпорности  инструментал-ног појачавача и највеће вредности отпорнос-ти  још увек довољно велики и износи . Ако се још примене стан-дардни отпорници ултра високе прецизности [4],====, онда се проучена варијанта са 1600 различи-тих децималних вредности управљачких от-порности проширује на 16000 са максималном релативном несигурношћу појачања  , а варијанта са 4096 различитих хексаде-цималних вредности управљачких отпорности на 65536, при чему максимална вредност шума износи 129. Решења са овако великим от-порностима захтевају посебну заштиту од за-прљаности околне атмосфере.

Овај рад је реализован уз финансијску подршку Владе Републике Србије, у оквиру пројекта Реконфигурациони мерни системи, под редним бројем T.R.11020.

Литература

[1] Texas Instruments, INA 333, Micro-Power (50), Zero-Drift, Rail-to-Rail Out Instrumentation Amplifier, www.ti.com, SBOS4458  -  JULY 2008  - REVI-ZED OCTOBER 2008

[2] Texas Instruments, ТС5А23159 1- DUAL SPDT ANALOG SWITCH 5V/3.3V 2 CHANNEL 2:1 MULTIPLEXER / DEMULTIPLEXER, www.ti.com, CSDS 201D - AUGUST 2005 - REVISED SEPTEMBER 2007

[3] Analog Devices, High Precision Voltage Refe-rence Microcomputer AD588, AD588.pdf (application /pdf Object), www.analog.com

[4] ee PRODUCT CENTER, MOUSER ELECTRO-NICS,  Ultra-high-precision resistor targets high-reliability apps, Gina Roos, ee Product Center (06/27 / 2008;2:25 PMET)

[5] VISHAY, New VPR220Z Ultra-high-precision Z-Foil Resistor Features a Low Absolute TCR of 0,05 ppm/, Tolerance to 0,01% and power rating to 8 W, http://www.gogle.co

[6] PRC-Precision Resistor Co., Inc., Manufacturer of Resistors, Sensors and Shunts, 2008 Product Catalog , http://www.precisionresistor.com

[7] CADDOCK Electronics, High Performance Film Resistors, Low TC and Ultra-Precision Resistors, TC of 2, 5 or 10 ppm/, Tolerance to 0,01% , Resistance Range 50  to 125 M, Short Form Catalog 2008