AUTOMATSKO ODREĐIVANJE PARAMETARA SAOBRAĆAJNOG TOKA U SISTEMIMA ZA VIDEO NADZOR SAOBAĆAJNICA

AUTOMATED ESTIMATION OF TRAFFIC FLOW PARAMETERS IN

TRAFFIC VIDEO SURVEILLANCE SYSTEMS

Dragan Letić, Borislav Antić, Dubravko Ćulibrk, Vladimir Crnojević

Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad

Sadržaj - U radu je prikazano rešenje za automatsko određivanje parametara saobraćajnog toka u sistemima za video nadzor saobraćajnica. Algoritam se sastoji od modula za inverznu transformaciju perspektive, detekciju pokretnih objekata, modula za praćenje pokretnih objekata i modula za izračunavanje parametara saobraćajnog toka - broja vozila i njihove brzine. Detekcija pokretnih objekata u video sekvencama vrši se upoređivanjem piksela slike sa statističkim Bajesovim modelom pozadine slike. Praćenje pokretnih objekata realizuje se korišćenjem Kalmanovih filtara i dinamičkog modela ravnomernog kretanja. Određivanje broja vozila u saobraćajnim trakama vrši se detekcijom ulaska vozila u označene regione na slici. Brzina kretanja vozila određuje se na bazi vektora pomeraja objekata u slici i transformacije perspektive između koordinatnog sistema slike i koordinatnog sistema u ravni puta. Predloženi algoritam je testiran na realnim saobraćajnim video sekvencama i pokazuje dobre rezultate u pogledu tačnosti i brzine izvršavanja.

Ključne reči – Detekcija pokretnih objekata, vizuelno praćenje, brojanje vozila, određivanje brzine vozila, video nadzor u saobraćaju.

Abstract - This paper presents a solution to the problem of automated estimation  of traffic  flow parameters in traffic video surveillance systems. It is comprised of a module for inverse perspective transformation, module for moving objects segmentation, a tracking module and a module for traffic flow parameters computation - vehicle counting and velocity measurement. Moving objects detection in video sequences is performed by comparing image pixels to statistical Bayesian background model. Moving objects tracking is realized by using Kalman filters and constant velocity dynamic model. The number of moving objects in road lanes is established by detecting the entrance of a new object in the region of interest. Velocity of  vehicles is determined in accordance with the displacement vector of objects in the image and perspective transformation between image coordinate system and ground plane coordinate system. The described system is tested on real traffic video sequences and performs well in terms of accuracy and execution rate.

Keywords – Moving object detection, visual tracking, vehicle counting, vehicle’s velocity measurement, traffic video surveillance.

1. UVOD

U modernom društvu gužve i zastoji predstavljaju ogroman problem za normalno odvijanje saobraćaja. Prvobitno rešenje problema oslanja se na izgradnju dodatne saobraćajne infrastrukture kako bi se izbegla gužva, ali je to često neprihvatljivo zbog visoke cene i nedostatka prostora. Umesto toga, moguće je postojeću saobraćajnu infrastrukturu bolje iskoristiti, realizacijom sistema koji automatski određuje različite saobraćajne parametre, na osnovu kojih se vrši kontrola i upravljanje. Jedna od primenjivanih tehnika je automatsko vizuelno praćenje vozila, pomoću koje se mogu odrediti standardni parametri saobraćajnog toka (protok vozila i brzina kretanja), ali i detektovati saobraćajne nezgode, opasnosti na putevima ili nepropisno ponašanje učesnika u saobraćaju.

Sistemi za automatsko vizuelno praćenje vozila treba da omoguće efikasnu segmentaciju svakog vozila u sceni u različitim saobraćajnim uslovima (rasterećen saobraćaj, zagušenja, zastoji). Na rad sistema ne sme da utiče promena osvetljenja u sceni (sunce, oblaci, sumrak, noć, kiša).

Mnogi komercijalni sistemi za video nadzor saobraćaja ne prate vozila, već samo detektuju njihovo prisustvo u zonama od interesa (slično induktivnim petljama koje se postavljaju ispod puta) [1].  Drugi sistemi, koji su bazirani na praćenju vozila, čine to tako što prvo segmentiraju vozila na osnovu kretanja, a zatim vrše praćenje izdvojenih regiona u slici [2].

U ovom radu je prikazano jedno rešenje sistema za određivanje broja vozila da bi se izmerio saobraćajni protok u željenom vremenskom intervalu i pravcu, kao i brzina kretanja vozila. Rešenje je bazirano na segmentaciji pokretnih objekata (vozila) i vizuelnom praćenju istih korišćenjem Kalmanovih filtara. Korisnik sistema za video nadzor određuje region od interesa i vremenski interval u kojem želi da prati stanje u saobraćaju.

U glavi II objašnjena je inverzna transformacija perspektive. U glavi III prikazano je jedno rešenje problema segmentacije pokretnih objekata u slici, koje koristi Bajesov model pozadine slike. U glavi IV objašnjen je modul za praćenje pokretnih objekata upotrebom Kalmanovih filtara. U glavi V prikazani su eksperimentalni rezultati, a u poslednjoj VI glavi je izložen zaključak rada.

2. INVERZNA TRANSFORMACIJA PERSPEKTIVE

Postojeći sistemi za video nadzor saobraćaja koriste kamere postavljene tako da daju sliku u kojoj se veličina objekata menja u zavisnosti od položaja objekta. Zbog transformacije perspktive, procena brzine kretanja vozila predstavlja veliki izazov [6].

Deformacija slike usled perspektive može se u izvesnoj meri otkloniti inverznom transformacijom perspektive. Sl.1. ilustruje detaljnije ovaj postupak. Mesto gde prava određena tačkama P (proizvoljna tačka u 3D prostoru) i N (centar projekcije kamere) seče ravan slike predstavlja projekciju tačke P na ravan slike. Da bi se ublažila distorzija slike usled perspektive, potrebno je tačku projekcije PI’ inverzno preslikati u tačku PH’, u kojoj se nalazi presek prave određene tačkama P i  N i horizontalne ravni (ravni zemlje). Postupkom inverzne transformacije perspektive, sve tačke koje pripadaju horizontalnoj ravni preslikaće se same u sebe (invarijantne tačke), dok će tačke u 3D prostoru iznad horizontalne ravni biti dislocirane, ali u manjoj meri nego osnovnom transformacijom perspektive koja se odigrava u kameri.

Sl. 1. Direktna i inverzna transformacija perspektive

Koordinate piksela u homogenom koordinatnom sistemu ispravljene slike dobijaju se linearnom transformacijom H koordinata piksela u homogenom koordinatnom sistemu originalne slike. Navedeno preslikavanje se naziva homografijom.

(1)

Matrica homografije H ima devet elemenata i određena je do nivoa multiplikativne konstante (zbog homogenosti). Zato je za određivanje matrice H dovoljno poznavati koordinate četiri para tačaka u ravni slike i horizontalnoj ravni (ravni zemlje). Pozicije četiri tačke u ravni zemlje koje definišu region od interesa određene su manuelno. Korišćenjem matrice homografije i inverzne transformacije perspektive, moguće je dovesti u vezu pređeno rastojanje u ravni zemlje (u metrima) i rastojanje na slici (u pikselima), na osnovu kojeg se dalje može izračunati brzina kretanja vozila u regionu od interesa.

3. BAJESOV MODEL POZADINE SLIKE

Primena Bajesove paradigme u statističkom modelovanju pozadine slike opisana je u radu [3]. Uočeno je da generički model pozadine slike treba da bude u stanju da nauči vizuelan prikaz statičkih i dinamičkih piksela pozadine i da se prilagođava postepenim i iznenadnim promenama u pozadini. Statički pikseli u pozadini najbolje su opisani spektralnim i prostornim karakteristikama slike,  i , gde je sa  i  označen izlaz Sobelovog filtra na monohromatskoj slici.  Dinamički pikseli pozadine opisani su temporalnom karakteristikom . U okviru Bajesovog modela slike potrebno je naučiti statističku raspodelu navedenih karakteristika slike, kako bezuslovno tako i pod uslovom da se radi o pikselima pozadine. Zbog toga se u okviru Bajesovog modela za svaki piksel ispituje da li pripada pozadini, na osnovu kriterijuma maksimalne aposteriorne verovatnoće (MAP) koji se svodi na jednačinu

(2)

gde s označava poziciju piksela, v je jedna od tri navedene karakteristike slike,  je bezuslovna verovatnoća pojavljivanja karakteristike v,  je apriorna verovatnoća pojavljivanja pozadine u pikselu s, a  je verovatnoća pojavljivanja karakteristike v pod uslovom da piksel pripada pozadini.

Statistički podaci o karakteristikama v predstavljeni su pomoću tabele

(3)

u kojoj se čuvaju informacije samo o M(v) najfrekventnijih vrednosti karakteristike v. Za svaku vrednost  izračunava se bezuslovna verovatnoća njenog pojavljivanja, kao i verovatnoća pojavljivanja ako piksel pripada pozadini

(4)

Ovi parametri se reestimiraju u svakom frejmu koristeći faktor učenja

(5)

(6)

(7)

predstavlja indikatorsku funkciju koja je jednaka jedinici ako je piksel klasifikovan kao deo pozadine (u protivnom je nula), dok je  indikatorska funkcija koja je jednaka jedinici ako trenutna vrednost karakteristike v odgovara vrednosti .

U algoritmu [3] se pretpostavlja da je mali broj vrednosti  karakteristike v dovoljan da se opiše pozadina. Ukupna verovatnoća pojavljivanja N(v) najfrekventnijih vrednosti (M(v)>N(v)), ako ih je generisala pozadina slike, treba da bude veća od praga  (obično je )

(8)

Na osnovu ove pretpostavke može se formulisati kriterijum kojim se utvrđuje da li je došlo do iznenadne promene u pozadini slike (npr. nagla promena osvetljenja ili deo pozadine koji je prešao u prednji plan i obrnuto)

(9)

U slučaju da jednačina (9) bude zadovoljena, potrebno je promeniti uloge koje su prednji plan i pozadina slike imali do tog momenta, a to znači da se sve estimacije verovatnoća pojavljivanja pozadine zapravo odnose na prednji plan, pa ih je potrebno preračunati

(10)

(11)

Estimacija bezuslovne verovatnoće pojavljivanja vrednosti karakteristike  ne zavisi od pretpostavke da li se radi o pozadini ili prednjem planu, pa stoga nije obuhvaćena izmenama modela kada je jednačina (9) zadovoljena.

Kada se vrši klasifikacija dinamičkog piksela, potrebno je združeno koristiti karakteristike c i e. Pod pretpostavkom da su karakteristike statistički nezavisne, kriterijum za klasifikaciju postaje

(12)

4. PRAĆENJE POKRETNIH OBJEKATA POMOĆU KALMANOVIH FILTARA

Postupak segmentacije prednjeg plana, koji je opisan u prethodnoj glavi, kao rezultat daje binarnu sliku koja ukazuje na piksele koji pripadaju pokretnim objektima u sceni. Pre pozivanja modula za praćenje, potrebno je dobijenu sliku dodatno morfološki obraditi, da bi se uklonio šum ili popunile šupljine u objektima [4]. Potom je potrebno izdvojiti povezane komponente u slici i odrediti njihove minimalne opisane pravougaonike (engl. bounded box). Centroidi (težišta) ovih pravougaonika predstavljaju rezultate merenja u nekom frejmu, i zbog toga se prosleđuju Kalmanovim filtrima za praćenje kao ulazne veličine.

Kalmanov filtar predstavlja sekvencijalni estimator stanja kada su modeli dinamike i merenja linearni, a šum u sistemu aditivni beli Gausov (AWGN) [5]. U linearnom dinamičkom modelu vektor stanja se dobija linearnom transformacijom prethodnog vektora stanja i dodavanjem Gausovog procesnog šuma, čija je kovarijansna matrica poznata. Vektor merenja se dobija takođe linearnom transformacijom vektora stanja, uz dodavanje Gausovog šuma merenja poznate statistike.

Ukoliko se slučajan Gausov vektor x predstavi sledećom notacijom

(13)

gde  predstavlja vektor srednje vrednosti, a  kovarijansnu matricu, modeli dinamike i merenja se mogu predstaviti sledećim jednačinama

(14)

(15)

U jednačinama (14) i (15)   označava vektor stanja procesa,  je matrica prelaza (tranzicije),  je kovarijansna matrica procesnog šuma,  je vektor merenja (opservacije),  je matrica merenja, a  je kovarijansna matrica šuma merenja. Kao što se iz priloženog vidi, matrice prelaza i merenja mogu biti vremenski zavisne, a takođe se i kovarijansne matrice šuma mogu menjati tokom vremena.

U ovom radu pretpostavljeno je da se objekti kreću konstantnom brzinom, pa se zato vektor stanja objekta sastoji od četiri komponente (x,y pozicija i brzina centroida objekta)

(16)

Pozicije centroida pravougaonika opisanih oko povezanih komponenti slike predstavljaju rezultate merenja za trenutni frejm

(17)

Matrice prelaza, merenja i kovarijansne matrice šuma ne menjaju se tokom vremena i date su sledećim jednačinama

(18)

(19)

(20)

(21)

Proces filtriranja Kalmanovim filtrom sastoji se od dva koraka: predikcije i korekcije. Filtar vrši predikciju vektora stanja procesa u nekom trenutku i na osnovu prethodno izračunate raspodele vektora stanja procesa u trenutku i-1, ako su poznata merenja do tog trenutka. Na taj način se dolazi do vektora srednje vrednosti i kovarijansne matrice apriorne raspodele vektora stanja

(22)

(23)

Nakon izvršenog merenja (u ovom radu kao merenje se uzima centroid minimalno opisanog pravougaonika koji je najbliži predikciji ), potrebno je, korišćenjem Bajesove teoreme, izračunati vektor srednje vrednosti i kovarijansnu matricu aposteriorne raspodele vektora stanja procesa u trenutku i

(24)

(25)

Matrica  predstavlja Kalmanovo pojačanje, i data je sledećim izrazom [5]

(26)

Svakom pokretnom objektu koji uđe u označeni region od interesa dodeljuje se po jedan Kalmanov filtar, kojim se određuje vektor stanja tog objekta u narednim frejmovima video sekvence. Nakon izlaska vozila iz regiona od interesa, proverava se kovarijansna matrica  vektora stanja, i ako su elementi na njenoj glavnoj dijagonali manji od određenog praga, rezultat praćenja se ocenjuje kao validan, a brojač vozila u zoni od interesa se povećava za jedan.

5. EKSPERIMENTALNI REZULTATI

Sistem za brojanje vozila i merenje njihovih brzina testiran je na video sekvencama koje su nastale u sistemu za video nadzor saobraćaja u realnim uslovima. Na Sl. 2 i Sl. 3 zelenom bojom uokviren je region od interesa za brojanje vozila. Detektovana pozicija vozila uokvirena je crvenom bojom. Na Sl. 2 prikazani su jedan frejm iz video sekvence snimljene na mostu, slika nakon inverzne transformacije perspektive, rezultat segmentacija prednjeg plana na osnovu Bajesovog modela i rezultat praćenja na kom je prikazana brzina vozila i labela (redni broj) koja je dodeljena vozilu. Sl. 3 pokazuje situaciju u istoj sceni nakon 15 frejmova.

U Tabeli 1 prikazani su kvantitativni rezultati testiranja sistema za brojanje vozila i merenje njihovih brzina na video sekvenci Most, koja je snimljena u realnim uslovima. Istaknuti su najvažniji parametri pomoću kojih se može oceniti kvalitet rada sistema. Može se uočiti da sistem za brojanje automobila ima samo 3 lažne detekcije nastale usled neprecizne segmentacije prednjeg plana (tačnost sistema veća od 94%). Naime, vozilo je prvi put detektovano u n-tom frejmu i inicijalizovan je Kalmanov filtar. Predikciji pozicije vozila u n+1-om frejmu najbliži je centroid fragmenta koji je odvojen od vozila, pa se taj fragment prosleđuje Kalmanovom filtru za praćenje. Takođe se za vozilo inicijalizuje novi Kalmanov filtar i na taj način dolazi do lažne detekcije (dvostrukog brojanja).

Procena greške predloženog sistema za određivanje brzine kretanja vozila dobija se upoređivanjem izmerene brzine sa tačnom brzinom, koja je očitana na brzinometru automobila. Maksimalna greška merenja brzine vozila upotrebom našeg sistema iznosi 10 km/h.

Sl. 2. Prikaz rada sistema na sekvenci Most (frejm #208)
a) originalni frejm b) slika nakon inverzne transformacije perspektive c) segmentacija prednjeg plana slike d) rezultat praćenja vozila i određivanja njihove brzine.

Tabela 1: Kvantitativni rezultati testiranja sistema

|  | Izbrojana vozila | Lažne detekcije | Neizbrojana vozila | Pogrešno ispraćeni |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Most | 55 | 3 | 0 | 0 |

| greška procene brzine | max | min | avg |
| --- | --- | --- | --- |
| Most | 6,2% | 1,4% | 4,3% |

Sl. 3. Prikaz rada sistema na sekvenci Most (frejm #223)
a) originalni frejm b) slika nakon inverzne transformacije perspektive c) segmentacija prednjeg plana slike d) rezultat praćenja vozila i određivanja njihove brzine.

Sistem za brojanje vozila i merenje njihovih brzina implementiran je u programskom jeziku C, korišćenjem paketa za kompjutersku viziju OpenCV. Na računaru sa Intel® Core2 Duo procesorom radnog takta 2GHz i sa 2GB RAM memorije, sistem radi u realnom vremenu kada se testira na video sekvencama koje imaju 12.5 frejmova u sekundi (veličina frejma 384x288 piksela). Parametri algoritma za segmentaciju prednjeg plana uzeti su kao u radu [4], varijanse procesnog šuma u Kalmanovim filtrima su =, a varijanse šuma merenja  =.

6. ZAKLJUČAK

U radu je prikazan sistem za automatsko određivanje broja vozila i procenu njihovih brzina kretanja u saobraćaju. Prvo se za svaki frejm ulazne sekvence izvrši inverzna transformacija perspektive, a zatim segmentacija prednjeg plana slike na osnovu Bajesovog modela pozadine. Potom se odrede povezane komponente u slici, i centroidi njihovih minimalnih opisanih pravougaonika predstavljaju skup merenja za trenutni frejm. Centroid pokretnog objekta koji se nalazi u regionu od interesa služi za inicijalizaciju Kalmanovog filtra, kojim se potom isti objekat prati do izlaska iz zone od interesa. Kalmanov filtar koji napusti region od interesa, i za koji je varijansa vektora stanja manja od najveće dozvoljene vrednosti, predstavlja validan trag pokretnog objekta i za njega se brojač pokretnih objekata (vozila) uvećava za jedan. Brzina vozila se određuje na osnovu predjenog puta vozila u sceni, koji je dobijen prethodnom kalibracijom sistema i određivanjem matrice homografije.

Pored opisa sistema, u radu su dati i ekperimentalni rezultati na video sekvencama snimljenim u sistemima za video nadzor saobraćaja u realnim uslovima. Za video sekvencu snimljenu na mostu izmerena tačnost algoritma za  brojanje vozila iznosi oko 95%, dok je greška algoritma za određivanje brzine kretanja vozila najviše 10 km/h. Dakle, predloženi sistem predstavlja prihvatljivo rešenje za video nadzor saobraćaja u standardnim uslovima.

LITERATURA

[1]    L.Klein, M.Kelley, “Detection Technology for IVHS: Final Report”, FHWA Report No. FHWA-RD-95-100, 1996.

[2]    N.Nihan, M.Leth, A.Wong,. “Video Image Processing for freeway Monitoring and Control: Evaluation of the Mobilizer”, Washington State Department of Transportation, Report No. WA-RD 398.1/TNW 95-03, 1995.

[3]  L.Li, W.Huang, I.Y-H.Gu and Q.Tian, “Statistical Modeling of Complex Backgrounds for Foreground Object Detection”, IEEE Trans. Image Processing, vol. 13, pp. 1459-1472, November 2004.

[4]    R.C.Gonzales, R.E.Woods, “Digital image processing”, 2nd Edition, Prentice-Hall Inc., 2002.

[5]    Z. Chen, “Bayesian Filtering: From Kalman Filters to Particle Filters, and Beyond”, Technical report, The Communications Research Laboratory, McMaster University, Hamilton, Ontario, Canada 2003.

[6]   C. Maduro, K. Batista, P. Peixoto, J. Batista, “Estimation of Vehicle Velocity and Traffic Intensity Using Rectified Images”, 15th IEEE International Conference
on Image Processing. San Diego, U.S.A, 2008.

# Text boxes

5

6

77 km/h

104 km/h

a)

b)

c)

d)

5

6

104 km/h

77 km/h

a)

b)

c)

d)