DALI STANDARD U SISTEMU UŠTEDE ENERGIJE

DALI STANDARD WITHIN ENERGY SAVING SYSTEM

Radomir Stojanović, Elektrotehnički fakultet, Podgorica

Jovica Ružić, Hidroelektrane na Trebišnjici

Sadržaj – DALI (The Digital Addressable Lighting Interface) predstavlja jedan od budućih standarda za regulaciji osvjetljenja. Ovaj rad, u kratkim crtama, elaborira osobine ovog sistema sa ciljem isticanja njegovih prednosti u odnosu na klasična rešenja.

Abstract – DALI (The Digital Addressable Lighting Interface) presents one of future standards in lighting regulation. This paper, in short notes, elaborates the characteristics of this system with tendency to highlight its advantages versus classical solutions.

1. UVOD

Posljednjih par godina u svijetu se radi na razvoju i primjeni novih inteligentnog sistema za kontrolu osvjetljenja. Naročito je to bitno kod većih prostora kao što su kongresne sale, biblioteke, sportske dvorane, hoteli, bolnice i slično. U osnovi je ideja realizacije kontrole osvetljenja svakog svjetlosnog izvora u nekoj prostoriji, a rezultate istraživanje je već veliki broj evropskih proizvođača prihvatio kao novi internacionalni standard (Annex E under IEC 60929) nazvan DALI (The Digital Addressable Lighting Interface).

Ideja DALIja je slična ideji primenjenoj kod matričnih tastatura gde se putem paralelnog interfejsa procesoru javlja pozicija, odnosno adresa sa koje je stigao prekid od tastera. U našem slučaju sijalično mjesto je kao taster, ali sa kojeg dolazi informacija o njegovom energetskom stanju, odnosno nivou osvjetljaja. Obezbjeđen je jednostavan, digitalni način komunikacije između inteligentnih komponenti u lokalnom sistemu oslobođenom interferencije.

Dok je analogni «diming» (analogna fina regulacija) nudio regulaciju nad čitavim grupama balasta, DALI nam daje mogućnost kontrole, tj. dijagnostike nad svakim balastom ponaosob. On je primorao proizvođače rasvjetne opreme da njihovi kontrolni sistemi, balasti, senzori, kontroleri, prekidači, itd. imaju mogućnost da se međusobno povezuju i da zajedno čine kompletan sistem, što samo po sebi daje rezultate u smanjenju troškova ugradnje.

DALI je definisan za:

- maksimalno 64 jedinična mjesta (pojedinačne adrese)

- maksimalno 16 grupa (grupne adrese)

- maksimalno 16 scena

DALI sistem upravlja sa grupama od po najviše 64 nezavisna balasta koji su putem kablova vezani na DALI kontroler. DALI kontroler se nadalje može vezivati i tako da se može postići kontrola znatno većih zona, sa nekog centralnog mjesta. Ovaj sistem ima povratnu spregu i daje informaciju o trenutnom stanju balasta kao i mogućnost da se daljinski utiče na podešavanje nivoa osvetljaja lampe, odnosno njene snage. Predviđen je za upravljanje objektima na udaljenosti do 300 metara.

Na slikama 1.1 i 1.2 date su  konfiguracije tipičnog DALI sistema

.

Slika 1.1  Blok šema tipičnog digitalnog diming DALI sistema

Slika 1.2 Tipičan digitalni diming DALI sistem

2. OŽIČAVANJE I FUNKCIJE

DALI je dvožični sistem (Slika 2) s definisanim digitalnim komunikacionim protokolom za slanje i primanje insturkcija. DALI uključuje i definiciju protoka bitova za dolazne i odlazne poruke (standard prIEC929). On omogućava komunikaciju sa svim balastima odjednom, grupom balasta (16 maksimalno) ili s pojedinačnim balstima (64 maksimalno). Obavlja funkcije ON/OFF, postavlja nivo svjetlosti i trajanje. U balastne memorije mogu se postaviti i mijenjati radni parametri, npr. maksimalno i minimalno osvjetljenje, nivo svjetlosti za paljenje, nivo greške itd. Korisno svojstvo je i mogućnost dijagnostike greške svjetlosnih elemenata Prilikom povezivanja kontrolnih ulaza izbjegnuta je mogućnost greške usljed promjene polariteta ulaza što znatno pojednostavljuje instalaciju kompletnih svetiljki.

Slika 2. Šematski detalj DALI ožičavanja

DALI standard se zasniva na RS232 protokolu i donosi sve prednosti i mane koje serijska komunikacija nudi.

3. DIGITALNI BALASTI

Digitalni dimming balasti uključuju EMI (ElektroMagnetic Interference) filter, ispravljač, korektor faktora snage i balast izlaznog stepena kao što je pokazanao na slici 3.

Slika 3. Blok šema digitalnog balasta

Mikrokontroler unutar balasta služi za slanje i primanje digitalnih informacija. Mikrokontrolerske funkcije uključuju spremanje adrese balasta, prijem instrukcija, postavljanje dim referenci za kontrolu balasta, primanje statusnih informacija od balasta i njihovo slanje korisniku. Ovo omogućava potpunu i preciznu kontrolu svjetlosnog okruženja. Predspojne sprave (elektronski balasti) u ovom slučaju predstavljaju iskorak za sebe. Kontrola faktora snage je povjerena PFC čipu (Power Factor Control), što uklanja glomazan kondenzator. Sam proces koji prati zagrijavanje, paljenje i normalan rad kontrolisan je pomoću IC sklopa. On putem frekventno-naponske regulacije u tri frekventna moda zadaje različite frekvencije okidanja energetskih MOSFET -ova što simulira rad klasične predspojne sprave. Najprije se zadaje frekvencija odnosno napon u periodu paljenja cjevi, potom druga frekvencija za paIjenje cevi i na kraju frekvencija odnosno napon na kojoj će fluo cjev raditi. Ovakvo rješenje pored obaveznog filtera za više harmonike ima i komunikacioni dio. Kontroler je zadužen da instrukcije dobijene sa serijske veze prevede i prosljedi IC čipu kao pokretaču izlaznog energetskog stepena

Ovim pristupom, pored ostalog, omogućava:

- Jednostavno ožičavanje upravljačkih linija

- Upravljanje pojedinačnim jedinicama (pojedinačno

adresiranje) ili grupama (grupno adresiranje)

- Mogućnost istovremenog upravljanja svim jedinicama

- Nema interferencije prilikom komunikacije

- Uklonjen je glomazan kondenzator za popravak faktora snage

- Balast prigušnica je zamenjena va	zdušnom prigušnicom time

je eleminisano neprijatno zujanje.

- Sijalica sija na oko 30 kHz, što znat	no rasterećuje vid u

odnosnu na svejtlost vezanu za mrežnu učestanost.

- Svetlosni fluks se može zadati u 256 različitih nivoa a što

rezultuje linearnom utisku promjene svjetlosti kod ljudskog

oka.

- Logartitamska kriva po kojoj se vrši regulacija (diming), prikazana je na Slici 4,  što oku najviše prija a cjelokupan utisak je da se svjetlost linearno mjenja.

- Upravljanje sa jednog centralnog mjesta (PC računar)

- Daljinska dijagnostika o prisutnosti i ispravnosti cjevi.

Slika 4. Kriva “logaritamskog” diminga

Iz komandnog centra smo u stanju da preko softvera prozivamo željenu svetiljku i zadajemo joj željeni osvetljaj. Povratna informacija nam donosi saznanje o trenutnom statusu svjetiljke, njenoj ispravnosti i osposobljeni smo da zadajemo vrijeme kojom će sijalica otići u fejd (fade level) odnosno finoću njenog gašenja.

4. DALI SOFTVER

DALI poruke uključuju detekciju greške, a sastoje se od adresnog i komandnog dijela. Adresni dio određuje kojem DALI modulu je poruka namjenjena. Nivo svjetlosti se definiše u DALI porukama koristeći 8-bitni broj kod koga je 0 sključeno stanje. Odgovarajući balasti ili grupe se podešavaju istovremeno ili periodično za neprimjetne promjene u svjetlosti.Ovim se lako kreira upravljanje osvjetljenjem jedne sobe, npr. konferencijske sale. Ako neka sala ima 3 svjetlosne scene – jednu za audivizuelnu prezentaciju, drugu za sastanke, i treću za kontrolu zauzetosti prostorije. Umjesto ručnog podešavanja osvjetljenje u sobi za audiovizuelnu prezentaciju, ono se može unaprijed postaviti kao DALI svjetlosna scena. Korisnik jednostavno izabere audiovizuelnu scenu a potom će se sva svjetlosna mjesta automatski podesiti. Poslije prezentacije izabira se druga scena i svo osvjetljenje se postavi na maksimalnu osvjetljenost. Poslije sastanka, kada se soba isprazni svjetlose ugasi ili priguši, čime se postiže ušteda energije.

Tipične DALI komande date su u tabeli 1, a mogući izgled maske upravljačkog softvera kojim se nadgleda, upravlja i dijagnosticira sistem iz upravljačkog centra na slici 5

Tabela 1. Tipične komande DALI softvera

Slika 5  Maska komandnog interfeisa

5. ZAKLJUČAK

Trenutno je DALI ograničen na flou cijevi linearnog tipa ali se ideja može primjeniti i na ostale svjetiljke koje imaju predspojnu spravu. Zanimljivo bi bilo i rješenje za uličnu rasvjetu gdje bi se očigledne prednosti vidjeli već kod uklanjanja bučnih prigušnica, kao i kroz povratnu spregu ostvarenu putem fotosenzora čime bi se mogao držati stalan osvjetljaj, i to sve uz vidljivo smanjenje potrošnje.

Korišćenjem DALI protokola za kontrolu sistema rasvjete

dobijamo:

- Smanjenje u potrošnji električne energije do čak 30% kada se za održavanje nivoa zadatog nivoa osvetljenosti koristi podatak od senzora iz odgovarajuće prostorije. Mjerenja na pilot projektu 2002-2003 godine u Kowlon Bay Indoor Games Holl-u dala su rezultate prikazane u tabeli 2 dole iz kojih se nedvosmisleno vide prednosti novog sistema.

|  | Postojeći sistem | Novi sistem | % Razlika |
| --- | --- | --- | --- |
| Snaga svjetlosti | 25 kW | 13.5 kW | - 46 % |
| Prosječno osvjetljenje | 473 lux | 500 lux | + 5.7 % |
| Godišnja potrošnja | 146,000 kWh | 87,840 kWh (Maksimu) | -46% (Minimum) |

Tabela 2: Uporedne energetske performace

- Smanjenje troškova kao posljedica centralnog monitoringa nad stanjima fluo cjevi i njihovih balasta

- Smanjeni troškovi prilikom ugradnje u poređenju na odgovarajući analogno kontrolisan diming sistem iz razloga što ima manje ugradnih elemenata

- Uvećana kontrolabilnost svjetlosnog sistema iz razloga što svaki

balast ima svoju adresu u poreženju sa analognim dimingom koji ima mogućnost upravljanja samo nad grupama balasta

- Plug and Play instalacija sa kompatibilnim komponentama

različitih proizvođača.

LITERATURA

[1]   Martian Wu Kwok-tin Digital and Addressable

Lighting Control at Kowloon Bay Indoor Games Hall

Energz Efficience Office, Electrical&Mechanical Services Deparment (August 2003)

[2]   Cecilia Contenti and TOM Ribarich, Digitally

Addressable DALI Dimming Ballast,Application

Engineer,  International Rectifier, Lighting Group

Digitally Addressable DALI Diming Ballast

[3]   Zoran Ninić, DALI standard, budućnost digitalne

rasvjete, Elektronika br. 61