PROTOKOL ZA BEŽIČNE APLIKACIJE                                                                                WIRELESS APPLICATION PROTOCOL

Dragan Vukić, Fakultet za Informacione Tehnologije pri Slobomir P Univerzitetu

Sadržaj … ………………. ...........................................................................................................

Sadržaj Tema mog rada je WAP (Wireless Application Protocol).  Osnovni cilj mi je bio da

što bolje opišem sve aspekte tog protokola. U okviru rada sam obradio definiciju,

istorijat, namjenu i strukturu WAP-a, kao i buduće smjernice   u razvoju bežičnih

komunikacija.Takođe sam naveo nekoliko primjera upotrebe WAP-a kako bih što

bolje prezentovao način korišćenja i usluge koje WAP pruža.

Ključne riječi u okviru mog rada su:

WAP, PDA uređaj, mobilni telefon, WAP forum, struktura protokola, WAP sajtovi,

HTTP ,WAE (Wireless Application Environment), XML, WML (Wireless Markup  Language),  WAP   2.0,  WAP Push.

…………………………………………………………………………………………………………….

Abstract - .................................................................................……………………………. ……

Abstract - Subject of my study is WAP (Wireless Application Protocol). Main goal of this study

is explaining all aspects of that protocol. I presented definition, history, and  structure

of WAP, as well as  goals in the future development of wireless communications.

I also gave several examples of WAP usage, in order to present WAP services  in the

best possible way.

Key words of this study are:

WAP, PDA device, cell phone, WAP forum, protocol structure, WAP sites,

HTTP ,WAE (Wireless Application Environment), XML, WML (Wireless Markup     Language),  WAP   2.0,  WAP Push.

…………………………………………………………………………………………………………….

1. ŠTA JE WAP?

WAP (Wireless Application Protocol) predstavlja međunarodni standard za aplikacije koje koriste bežične komunikacije (najbolji primjer je pristup Internetu preko mobilnog telefona). Taj protokol se danas koristi za realizaciju većine web sajtova kojima se pristupa preko mobilnog telefona (WAP sites).

2. RAZLOZI ZA KREIRANJE WAP-a

WAP je skup protokola kreiran za mobilne uređaje kao što su PDA uređaji i mobilni telefoni, sa ciljem da korisnicima tih uređaja obezbjedi efikasnije aplikacije za pristup podacima. Prije nego što je WAP ušao u upotrebu, programeri uopšte nisu znali kako da korisnicima obezbjede interaktivne aplikacije koje bi, na primjer, omogućile poslovnim ljudima da putem mobilnog telefona pristupe elektronskoj pošti radi provjere stanja svojih akcija na berzi. Zadatak WAP-a je bio da omogući izgradnju aplikacija koje bi obezbjedile takvu vrstu usluga na mobilnim uređajima.

Prije nego što je WAP kreiran mogućnosti bežičnih aplikacija su se svodile na jednostavne funkcije kao što je SMS i USSD (jednostavni WEB čitač). Neki proizvođači su kasnije proizveli svoje sopstvene strukture protokola kao što su HDML (Unwired Planet, danas Openwave), ITTP(Ericsson) i TTML (Nokia). Međutim, da bi poboljšali svoju poslovnu poziciju, proizvođači su odlučili da udruže snage i stvore jedinstveni standard namjenjen aplikacijama za bežični pristup podacima. Tako je stvoren WAP Forum.

3. STRUKTURA WAP-a

WAP Forum je predložio strukturu protokola koja bi omogućila povezivanje i komunikaciju između opreme koja koristi WAP i različitih postojećih mrežnih tehnologija (GSM i CDMA mreže).   Na slici 1 je predstavljena struktura WAP protokola posle čega sledi detaljniji opis funkcija svakog sloja.

Sika 1: WAP struktura

1) WDP (Wireless Datagram Protocol) predstavlja neku vrstu adaptacionog nivoa čiji je zadatak da svaku mrežu podataka predstavi  kao UDP višim slojevima WAP-

- a. WDP to postiže obezbjeđujući transport podataka preko dva 16-bitna porta (izvorište i odredište). Svi slojevi iznad njega WDP vide kao jedan te isti protokol koji ima više ''tehničkih realizacija'' nalazeći se na vrhu nekog drugog ''nosioca podataka'' kao što su SMS, USSD, itd.

2) WTLS (Wireless Transport Layer Security) obezbjeđuje sigurnosni mehanizam koji se koristi pri prenosu podataka (public-key cryptography). WTLS je dosta sličan TLS-u i njegovo korišćenje se može opciono podešavati.

3) WTP (Wireless Transaction Protocol)             obezbjeđuje transakcionu podršku (pouzdan zahtjev i odziv) prilagođenu bežičnim komunikacijama. WTP problem gubitka paketa riješava efikasnije od TCP-a. To je veoma bitno s obzirom da je taj problem veoma čest kod 2G bežičnih tehnologija.

4) WSP ( Wireless Session Protocol) većina smatra za kompresovanu verziju HTTP- a. Ovakva struktura WAP-a omogućava WAP terminalu da šalje zahtjeve koji sadrže HTTP ili HTTPS. Ti zahtjevi se kasnije prevode u jednostavni HTTP.

5) WAE (Wireless Application Enviorment) predstavlja nivo aplikacije zasnovane na WAP- u. U WAE okruženju WML (Wireless Markup Language) se koristi kao primarni jezik za označavanje podataka. Treba napomenuti da je WML format kompatibilan sa XML-om. Međutim kako većina XML dokumenata zauzima puno memorijskog prostora, bilo je potrebno razviti posebnu tehniku kompresije XML dokumenata. Tako je nastao WBXML (Wireless Binary XML).

4. WML

Kao što je navedeno WML (Wireless Markup Language) je jezik za formatiranje podataka namjenjen uređajima koji koriste WAP. WML dokumenti su u stvari XML dokumenti koji zadovoljavaju WML definiciju tipa dokumenta (document type definition).

WML stranice se nalaze na web serveru. Za pristup tim stranicama se koristi WAP gateway, koji se nalazi između mobilnog uređaja i web-a, proslijeđujući pakete sa jednog na drugi kraj, slično proksi serveru. WAP gateway stranice prevodi u oblik pogodan za mobilne uređaje. Proces prevođenja je sakriven od korisnika, tako da on WML stranicama pristupa na isti način kao i HTML stranicama, to jest preko URL-a. WML je dosta sličan HTML-u, u smislu da podržava navigacionu podršku, unos podataka, hiperlinkove, prezentaciju teksta i slika, kao i obrasce. WML dokument se često naziva dek (deck). Podaci u deku su organizovani u jednu ili više stranica (kartica) – svaka od njih pruža mogućnost interakcije sa korisnikom.

Web čitač Opera podržava WML.

U nastavku je dat primjer WML koda koji predstavlja jednu WML stranicu.

<?xml version="1.0"?>

<!DOCTYPE wml PUBLIC "-//PHONE.COM//DTD WML 1.1//EN"

"http://www.phone.com/dtd/wml11.dtd" >

<wml>

<card id="main" title="First Card">

<p mode="wrap">This is a sample WML page.</p>

</card>

</wml>

5. PRIMJERI WAP SAJTOVA

WAP se danas koristi za realizaciju većine web sajtova kojima se pristupa preko mobilnog telefona (WAP sites). Na slikama 2 i 3 se može vidjeti izgled tih sajtova.

Slika 2: primjer WAP sajta

6. ODRŽAVANJE I DALJI RAZVOJ WAP-a

Zvanična institucija zadužena za razvoj WAP-a u početku je bio WAP Forum. WAP Forum je kasnije reorganizovan u instituciju nazvanu OMA (Open Mobile Alliance), koja danas kontroliše skoro sve aspekte budućeg razvoja usluga bežičnog pristupa podacima.

WAP 2.0 predstavlja dorađenu verziju WAP-a, koristeći najnoviju verziju XHTML-a i HTTP-a.

WAP Push, koji je u upotrebi od od verzije WAP 1.2, je implementiran da bi omogućio da WAP sadržaj bude prezentovan na uređajima uz minimalne intervencije korisnika. WAP Push u suštini predstavlja kodiranu poruku koja sadrži link na WAP adresu. Implementiran je na vrhu WDP sloja, i kao takav može biti korišćen na svakom ''nosiocu podataka'' koji podržava WDP (kao što su GPRS ili SMS). Međutim, u većini GSMmreža nije podržana aktivacija poruke preko GPRS-a tako da se WAP Push pruke isporučuju najčešće preko SMS-a. Nakon što je poruka primljena aplikacija koja podržava WAP 1.2 ili noviji će automatski korisniku ponuditi opciju da pregleda WAP sadržaj. Na ovaj način WAP Push usmjerava krajnjeg korisnika na WAP adresu gdje se nalazi traženi sadržaj spreman za pregled ili download na uređaj. Adresa može biti jednostavna stranica, multimedijalni sadržaj ili Java aplikacija.

Slika 3: primjer WAP sajta

7. KOMERCIJALNI STATUS

WAP je najveće interesovanje izazvao odmah nakon ulaska u upotrebu, navodeći korisnike da od WAP-a očekuju sve usluge dostupne na Web-u. Kada se u obzir uzmu brzina, lakoća upotrebe i izgled, WAP je u mnogo čemu podbacio. Kritičari su naveli sledeće kao najveće mane WAP-a:

- nedostatak ''otvorenosti'';

- zanemarivanje kreatora WAP sadržaja;

- ograničene mogućnosti korisničkog interfejsa;

- nedostatak efikasnih alata za kreiranje WAP sadržaja;

- nekompatibilan WML.

I pored svih ovih zamjerki WAP se može smatrati uspjehom. Najveću popularnost WAP je dostigao u Japanu. Dok je najveći operater mobilne telefonije u Japanu (NTT DoCoMo) izbjegavao upotrebu WAP-a, u korist sopstvenog sistema (i-mode), konkurentni operatori, kao što su KDDI i Vodafone Japan, su, koristeći WAP, postigli veliki uspjeh. Iako je na početku i-mode dominirao tržištem, od proljeća 2001-ve ova dva manja operatera polako preuzimaju vođstvo.

Južna Koreja se takođe može smatrati jednim od najvećih provajdera naprednih WAP usluga. WAP implementiran na vrhu CDMA2000 mreže se pokazao kao vrhunska infrastruktura za realizaciju bežičnog prenosa podataka.

Prema podacima MDA (Mobile Data Association) juna 2004-te je zabilježen porast broja WAP stranica od 42% u odnosu na isti period 2003-će. Ukupan broj WAP stranica u junu 2004-te je iznosio 4 milijarde. Ljudi sve više koriste WAP zaboravljajući početne nedostatke. MMS(Multi Medial Service), spoj WAP-a i SMS-a, je doveo do još većeg korišćenja protokola.

LITERATURA

[1]  A. Stevenson and J. Morton, Wireless data transfer,   New York, 2002.

[2]    S. Bregman and T. Johnson, WAP and its applications,

London, 2004.

[3]  G. Wilkinson, T. Holmes and M. Zimmer, Wireless Markup Language, New York 2004.