Linux ext3 sistema datoteka na kernelima 2.4 i 2.6

LINUX EXT3 FILESYSTEM UNDER KERNELS 2.4 AND 2.6

Borislav Đorđević, Nemanja Maček, Dragan Pleskonjić
Viša Elektrohehnička Škola, Beograd

Sadržaj - Ovaj rad predstavlja ispitivanje Linux kernela na ext3 sistemu datoteka. Rad uključuje komparaciju performansi najpopularnijih Linux sistema datoteka kao što je ext3 FS, podrazumevani Linux FS, pod dve različite verzije Linux kernela: verzija 2.6 protiv verzije 2.4. Performanse se mere korisćenjem Postmark benchmark programa, koji emulira Iternet mail server, sa parametrima koji su definisani od strane autora.

Abstract - This paper presents a Linux kernel examination on the ext3 filesystems. Paper includes a performance comparison of most popular filesystems (FS) such as ext3 FS as Linux native FS, under two versions of Linux kernel: the version 2.6 versus the version 2.4. The performance is measured using Postmark benchmark software, which emulates Internet mail server with environment defined by the authors

1. UVOD

Linux je moderan, sofisticiran i moćan operativni sistem. Novije verzije Linux kernela uključuju podršku za rad sa visoko performansnim journaling sistemima datoteka, poput ext3, ReiserFS, XFS i JFS sistema datoteka.

Prilikom podizanja operativnog sistema proverava se integritet sistema datoteka. Gubitak integriteta se najčešće javlja kao posledica nasilnog obaranja sistema, odnosno promena u objektima sistema datoteka koje nisu blagovremeno ažurirane u tabeli indeksnih čvorova (inode tables), a može za posledicu imati gubitak podataka.

Opasnost od gubitka podataka umanjuje se uvođenjem journaling tehnike, odnosno dnevnika transakcija koji prati aktivnosti vezane za promenu meta-data oblasti, odnosno inode tabele, i objekata sistema datoteka. Dnevnik (journal, log) se ažurira pre promene sadržaja objekata i prati relativne promene u sistemu datoteka u odnosu na poslednje stabilno stanje. [1], [2]

Glavni cilj ovog rada je ispitati performanse ext2/ext3 FS na starijem Linux kernelu 2.4  i na novijem kernelu 2.6 [1]. Potom je potrebno analizirati performanse i odrediti poboljšanje performanse koje realizuje noviji Linux kernel 2.6 u odnosu na stariju verziju 2.4. Noviji kernel 2.6 uključuje brojna poboljšanja u ext3 sistemu datoteka, ali je i glomazniji, pa su izvesna iznenađenja u testovima performansi moguća.

2. PREGLED LINUX KERNELA

Linux je UNIX-like operativni sistem koga je napisao Linus Torvalds. Linux kernel 1.0 postao je raspoloživ na Internetu, 1994. Mnogo je ljudi učestvovalo u realizaciji Linux kernela, što je uzrokovalo pojavu brojnih verzija, od kojih su dve poslednje i danas u upotrebi, verzija 2.4 i 2.6.

2.4 kernel uvodi puno osobina na enterprise-nivou, kao što su poboljšani SMP, širi memorijski prostor, podršku za veliki broj uređaja, journaling FS, itd.

Kernel 2.4 osobine

• Poboljšani i optimizovani SMP, (8 CPU, obuhvata 32 bitne i 64 bitne CPU).

•  Poboljšani file keš i podrška za FS do veličine 16TB

• Podrška za veliki broj IO uređaja, do 10 IDE kontrolera, podrška za višestruke NIC, poboljšana podrška za ATM, poboljšana podrška za SCSI preko TCQ, podrška za firewire

• Poboljšani TCP/IP sa podrškom za multithreading , koja omogućava bolje iskorišćenje SMP tehnike.

• Bolja memorijska zaštita.

Linux 2.4 kernel infrastruktura

Kernel 2.4 ima nove osobine u odnosu na prethodne verzije. [1]

• Veća veličina

• Podrška za veći broj arhitektura

• Bolje upravljanje resursima

• Podrška za enterprise-level

• Bolja deljiva memorija (shared memory)

• Novi file-caching

• Poboljšane sisteme datoteka

• Poboljšane drajvere za block uređaje

• Poboljšane drajvere za karakter (raw) I/O

• Poboljšani Networking

Linux Kernel 2.6 - osobine

• Novu, poboljšanu VM tehniku, i poboljšani memory menadžment.

• Podrška za NUMA arhitekturu.

• Podrška za veliki broj IO uređaja, podrška za USB 2.0, poboljšani IDE i SCSI drajveri, podrška za serial ATA, podrška za ALSA, hot-pluggable osobine.

• Poboljšana sigurnost realizovana preko LSM (Linux Security Module)

• Poboljšani SMP i bolji  enterprise-kernel.

Linux 2.6 kernel infrastruktura

Linux 2.6 kernel nudi brojna poboljšanja u odnosu na prethodne kernele, koja uključuju brojne poboljšane algoritme i osobine: [1]

• Generički logički CPU scheduler: upravlja multi-core hyperthreaded procesorima.

• Objektno-bazirani RM VM (Object-based Reverse Mapping VM): Omogućava poboljšanje performansi u memorijski ograničenim sistemima.

• RCU (Read Copy Update): SMP algoritamska optimizacija za strukture podataka operativnig sistema.

• Višestruki I/O raspoređivači (schedulers): Izbor raspoređivača se bazira na aplikacionom okruženju.

• Poboljšana SMP i NUMA podrška: Ova podrška povećava performanse i skalabilnost za velike servere.

• NAPI (Network interrupt mitigation): Ova osobina povećava performanse za jako opterećene mreže.

FS poboljšanja na 2.6 kernelu

Brojna unapređenja su ugrađena u Linux kernel 2.6, koja poboljšavaju skalabilnost i performanse na data-storage sistemima, kao što su:

•Ext3 performanse: BR (Block Reservations) i HT (Hash Tree) direktorijumi, poboljšavaju performanse za read/write I/O cikluse  i direktorijumske scanning operacije.

• Ext3 skalabilnost: omogućava dinamičko FS proširenje i veličine FS do 8TB

• LVM (Logical Volume Management): Obimna poboljšanja u LVM, obezbeđuju nove osobine, kao što su  read/write snimci (snapshots) i transakcionalni metadata ažuriranja, zajedno sa sa fleksibilnim novim upravljačkim GUI. Mirroring i poboljšani multipathing su se pojavili sredinom 2005.

• Skalabilnost: poboljšano storage LUN upravljanje omogućava konfigurisanje mnogo većih storage sistema.

• Automounting: AutoFSv4 obezbeđuje sofisticiranu kontrolu za pristup uređajima, podržavajući osobine kao što su BM (browsable mounts) i replicirani serveri.

• Smanjenje cene: Podrška za Serial ATA diskove, obezbeđuje  povećanje performansi, veće kašpacitete, i smanjenje cene po MB u odnosu na tradicionalne IDE diskove.

• FS ext2 koristi finer-grained locking, koji omogućava  smanjenje broja CS (context switch) i veće brzine na velikim SMP mašinama.

• FS ext3 ima poboljšanu indeksnu podršku za direktorijume (gained indexed directory support), koja nudi značajna poboljšanja performansi kada se koriste na FS sa direktorijumima koji sadrže veliki broj datoteka.

• FS ext2 i ext3 imaju nove alokacione metode ("Orlov allocator"), koji će plasirati direktorijume da budu međusobno bliže na disku, što će omogućiti brže operacije na velikim brojem datoteka u direktorijumskom stablu.

3. EXT3 SISTEM DATOTEKA

Ext3 sistem datoteka, čiji je autor Dr Stephen Tweedie, uključen je u većinu distribucija Linux-a, kao što su Red Hat, počev od verzije 7.2, i SuSE, počev od verzije 7.3.

U ext3 sistemu datoteka prisutna su tri režima vođenja dnevnika transakcija: journal, ordered i writeback. [3] [4] [5] [6] Obavimo kratku diskusiju sva 3 režima journaling tehnike.

Journal je režim praćenja svih promena u sistemu datoteka, kako u meta-data oblasti, tako i u objektima, čime se pouzdanost sistema datoteka znatno uvećava na račun performansi. Redundansa koju ovaj režim rada unosi je velika.

Ordered je režim praćenja promena u meta-data oblasti, pri čemu se promene u objektima sistema datoteka upisuju pre ažuriranja inode tabele. Ovo je podrazumevati režim rada dnevnika, koji garantuje potpunu sinhronizaciju objekata sistema datoteka i meta-data oblasti. U odnosu na journal, ovaj režim karakteriše manja redundansa i veća brzina rada.

Writeback je režim praćenja promena u meta-data oblasti, pri čemu se inode tabela može ažurirati pre upisa promena u objekte sistema datoteka. Ovo je najbrži režim rada, ali ne garantuje konzistenciju meta-data oblasti, odnosno sinhronizaciju objekata sistema datoteka i meta-data oblasti.

Postoji nekoliko mogućih scenarija za određivanje performansi sistema datoteka. Testiranje se može obaviti pomoću svetski priznatih benchmark programa, koji simuliraju različite vrste opterećenja, poput opterećenja Internet Service Provider-a ili NetNews servera. Drugi način uključuje korišćenje specijalnih testova, specijalno dizajniranih u te svrhe, poput testova sekvencijalnog i slučajnog čitanja i pisanja, kreiranja datoteka i simulacije rada u raznim aplikacijama.

Za potrebe ovog rada korišćen je PostMark  softver [7] koji simulira opterećenje Internet Mail servera. PostMark kreira veliki inicijalni skup (pool) slučajno generisanih datoteka na bilo kom mestu u sistemu datoteka. Nad tim skupom se dalje vrše operacije kreiranja, čitanja, upisa i brisanja datoteka i određuje vreme potrebno za izvršavanje tih operacija. Redosled izvođenja operacija je slučajan čime se dobija na verodostojnosti simulacije. Broj datoteka, opseg njihove veličine i broj transakcija su u potpunosti konfigurabilni, a radi eliminisanja cache efekata preporučuje se kreiranje inicijalnog skupa sa što većim brojem datoteka (bar 10000) i izvršenje što većeg broja transakcija.

Konfiguraciju za testiranje performansi sistema datoteka odlikuju sledeći fundamentalni parametri: matična ploča, vrsta i radni takt procesora, količina i vrsta drugostepene keš memorije, količina i vrsta operativne (RAM) memorije, tip i model disk kontrolera, tip i model diska.

Peformanse ext3 sistema datoteka su testirane na sledećoj konfiguraciji:

Tabela 1. Karakteristike testing sistema

| Matična ploča: | Intel Server Board S845WD1-E |
| --- | --- |
| Procesor: | Intel Pentuim IV 2.66GHz |
| Drugostepeni keš | 512KB |
| PCI brzina: | 533MHz |
| RAM: | 512 MB DDR266 |
| BIOS: | Intel WD84510A.86B.0015.P08 |
| Disk kontroler: | PATA (built-in) |
| Disk: | DiamondMax® Plus 8 |
| Operativni sistem #1 | Red Hat Linux 9 (kernel2.4.20-6) |
| Operativni sistem #2 | Fedora Linux 5 (kernel 2.6.15-1) |

Karakteristike upotrebljenog diska DiamondMax® Plus 8 date su u tabeli 2 respektivno.

Tabela 2. Karakteristike DiamondMax® Plus 8 diskova

| Kapacitet | 40GB |
| --- | --- |
| average seek time (prosečna brzina pristupa) | <10ms |
| brzina okretanja ploča | 7,200 rpm |
| brzina interfejsa | 133 MB/sec |
| veličina bafera | 2 MB |

Testiranje je vršeno na jednoj od najboljih i često prisutnih distribucija Linux-a, Red Hat, konkretno verzija  9.0 sa stabilnom verzijom kernela 2.4.20-6 i Red Hat Fedora Linux 5, sa  kernelom 2.6.15.1 Sistemi datoteka su kreirani u logičkim particijama na sledeći način, kao u tabeli 3

Tabela 3. Layout diska

Filesystem Size type description

/dev/hda1 30G ntfs Non Linux

/dev/hda2 200M ext3 boot FS

/dev/hda3 6.1G ext3 root FS

/dev/hda5 2G swap swap

/dev/hda6 1.6G ext3 testing FS

/dev/hda7 300M ext3 auxiliary FS

Sistem datoteka /dev/hda6 je korišćen za testiranje performansi i najpre je kreiran kao generički ext2 sistem datoteka koji ne vodi dnevnik transakcija. Konverzija u ext3 izvršena je kreiranjem dnevnika transakcija pri aktiviranju sistema datoteka. Redom su kreirana tri tipa ext3 dnevnika čije su performanse određene, a nakon svakog testa je fajl sistem vraćen u generičko stanje. Dat je spisak komandi za aktiviranje sistema datoteka sa kreiranjem journal, ordered i writeback dnevnika transakcija i konvertovanje ext3 sistema datoteka u ext2, čime se dnevnik poništava:

-aktiviranje sistema datoteka sa kreiranjem journal dnevnika

#mount –o data=journal /dev/hda6 /testFS

-aktiviranje sistema datoteka sa kreiranjem ordered dnevnika

#mount –o data=ordered /dev/hda6 /testFS

-aktiviranje sistema datoteka sa kreiranjem writeback dnevnika

#mount –o data=writeback /dev/hda6 /testFS

5. REZULTATI

Izvršena su tri različita testa performansi nad različitim skupovima slučajno generisanih datoteka. Od sve tri journaling opcije, demonstriraćemo rezultate samo za "writeback" opciju, koja je najbrža opcija kod ext3 sistama datoteka.

U prvom testu (testu malih datoteka) je izvršeno 50.000 transakcija nad skupom od 2000 slučajno generisanih datoteka čije se veličine kreću u opsegu 1KB-100KB, što rezultuje čitanjem i pisanjem približno 1.4GB podataka. Ova suma prevazilazi količinu sistemske memorije i generalno eliminiše efekte keširanja diskova.

PostMark konfiguracija:

-	set size		1000	100000

-	set number	2000

-	set transactions	50000

Rezultati testa dati su u tabeli 4 i grafički prikazani na slici 1.

Tabela 4. Rezultati prvog testa

| datoteka/sec | Kernel 2.4 (writeback) | Kernel 2.6 (writeback) |
| --- | --- | --- |
| protok pri čitanju i upisu |
| čitanje (MB/sec) | 6.78 | 6.19 |
| upis (MB/sec) | 7.37 | 6.74 |

Slika 1. Grafički prikaz performansi (prvi test-male datoteke)

U testu malih datoteka prisutan je veliki broj i metadata operacija, ali i file-data operacija. U ovakvoj vrsti test opterećenja, veliki uticaj na performance imaju komponentne dominantne za metadata operacije, kao što su journaling tehnika, metadata cache i directory cache, ali veliki uticaj na performanse ima komponenta presudna za  file-data filedata operacije kao što je file caching. U ovom testu malih datoteka, dogodilo se iznenađenje kernel 2.6 je sporiji u odnosu na kernel 2.4, oko 9%.

U drugom testu (širok dijapazon malih i srednjih datoteka) je izvršeno 50.000 transakcija nad skupom od 4000 slučajno generisanih datoteka čija je maksimalna veličina povećana na 300KB, što rezultuje čitanjem i pisanjem približno 4,5GB podataka. Ovaj test je vrlo intenzivan - ukupna količina podataka za čitanje i upis je znatno veća od količine sistemske memorije i u potpunosti eliminiše efekte svih mehanizama keširanja.

PostMark konfiguracija:

-	set size		1000	300000

-	set number	4000

-	set transactions	50000

Rezultati testa dati su u tabeli 5 i grafički prikazani na slici 2.

Tabela 5. Rezultati drugog testa

| datoteka/sec | Kernel 2.4 (writeback) | Kernel 2.6 (writeback) |
| --- | --- | --- |
| Protok pri čitanju i upisu |
| čitanje (MB/sec) | 3.12 | 7.43 |
| upis (MB/sec) | 3.37 | 8.03 |

Slika 2. Grafički prikaz performansi (drugi test male i srednje datoteke)

U ovom testu manjih i srednjih datoteka, performanse ext3 na ove dve vrste kernela se jasno diferenciraju. U ovakvom testu dominiraju file-data transferi u odnosu na journaling meta data trasnfere, odnosno presudni uticaj na performanse ima filedata caching.

U ovom testu malih i srednjih datoteka, kernel 2.6 je osetno bolji u odnosu na kernel 2.4, za više od 2 puta, oko 140%.

U trećem testu (ultra male datoteke) je izvršeno 50.000 transakcija nad velikim skupom slučajno generisanih datoteka čije se veličine kreću u opsegu 1bajt-1KB, što rezultuje čitanjem i pisanjem približno oko 25MB podataka. Ovakva konfiguracija generiše veliki broj zahteva za ažuriranje meta-data oblasti, odnosno inode tabele.

PostMark konfiguracija:

-	set size		1	1000

-	set number	30000

-	set transactions	50000

Rezultati testa dati su u tabeli 6 i grafički prikazani na slici 3.

Tabela 6. Rezultati trećeg testa

| datoteka/sec | Kernel 2.4 (writeback) | Kernel 2.6 (writeback) |
| --- | --- | --- |
| protok pri čitanju i upisu |
| čitanje (KB/sec) | 51.99 | 140.74 |
| upis (KB/sec) | 119.77 | 324.23 |

Slika 3. Grafički prikaz performansi (treći  test – ultra male datoteke)

Za ovaj test performanse su u oba slučaja relativno male, kao što prikazuju tabela 6  i slika 3, a  izražene su u KB/sec.   Ovaj test se odnosi na ultra male datoteke, veličine od 1 bajta do 1K. U ovom testu ultra malih datoteka, performanse ext3 na ove dve vrste kernela se takođe jasno diferenciraju. U ovom testu ultra malih datoteka, kernel 2.6 je osetno bolji u odnosu na kernel 2.4, za više od 2.5 puta, oko 170%.

6. DISKUSIJA I ZAKLJUČCI

Kernel 2.6 sa poboljšanom journaling metodom i poboljšanom file-caching tehnikom je solidno brži u odnosu na kernel 2.4, za najbržu ext3 opciju (writeback).  Najveću razliku smo detektovali, u slučaju ultra malih datoteka gde imamo dominantni uticaj journaling tehnike i u slučaju malih i srednjih datoteka, gde imamo dominantni uticaj file-caching tehnike, gde je kernel 2.6 bio više od 2 puta brži U slučaju malih datoteka, gde imamo kombinovani uticaj journaling i file-caching tehnike, imamo iznenađenje, kernel 2.6 je nešto sporiji. Sve u svemu, poboljšanja koje donosi kernel 2.6, za FS ext3, su dokazana u našim testovima, za najbržu ext3 writeback opciju.

7. LITERATURA

[1] IBM " Tuning SUSE LINUX Enterprise Server on IBM Eserver xSeries Servers",July 2004, www.redbooks.ibm.com/abstracts/redp3862.html

[2] M. Seltzer, G. Ganger, M. McKusick, K. Smith, C. Soules, C. Stein, “Journaling versus Soft Updates: Asynchronous Meta-data Protection in File Systems”, USENIX Conf. Proc., pp. 71-84, San Diego, CA, June 2000.

[3] Johnson K. M., "Red Hat's New Journaling File System: ext3", www.redhat.com/support/wpapers/redhat/ext3/

[4] Tweedie S., “EXT3, Journaling Filesystem” July 20, 2000, http://olstrans.sourceforge.net/release/OLS2000-ext3/OLS2000-ext3.html

[5]	Robbins D., “Introducing ext3”, Gentoo Technologies, Inc., http://www-106.ibm.com/developerworks/library/l-fs7/

[6]	Robbins D., “Surprises in ext3”,  Gentoo Technologies, Inc. 1 December 2001, http://www-106.ibm.com/developerworks/library/l-fs8/

[7]	J. Katcher, “PostMark: A New File System Benchmark”, Technical Report TR3022. Network Appliance Inc, Oct. 1997.