UPOTREBA DICOM-a U TRANSFERU SNIMAKA MAMOGRAFA

# APPLICATION OF DICOM IN TRANSFERING MAMOGRAPH IMAGES

Branko Latinović, Pevropski univerzitet apeiron Fakultet poslovne informatike, Banjaluka

Goran Jauševac,Gordana Jotanović, Viša tehnička škola, Doboj

Sadržaj - Konstatan  porast oboljelih od karcinoma dojke, nas je naveo da uvedemo mamografske preglede u redovan sistematski pregled žena. Zbog količine dobijenih snimaka i nedostatka ljekara koji bi očitavali snimke, uvidjeli smo potrebu za trasferom tih snimaka u jedinstvenu bazu podataka. Kao osnovni standard u transferu tih podataka je DICOM (Digital Imaging and Communications in Medicine).

Abstract - A constant increase in number of breast cancer patients, made us decide to adopt mammography into regular medical examinations of women. A large quantity of obtained mammograph images and insufficient number of physicians, who would read those images, resulted in a need to transfer all the images into a single database.

DICOM (Digital Imaging and Communications in Medicine) is a basic standard used in transferring the data.

Ključne riječi  (key words) –  DICOM, mamograf, header, JPEG, TCP/IP, Web server.

1. UVOD

Sa obzirom na svijetska istraživanja o oboljelosti od karcinoma dojke došlo se do zaključaka da svaka 8 ili svaka 15 žena oboli od karcinoma dojke. Sa tim da 9 od 10 žena može da preživi ako se pravovremeno počne sa liječenjem.

Šta je to rak: To je grupa ćelija koja nekontrolisano i nesvrsishodno raste "rak dojke je grupa ćelija nastalih u žljezdanom tkivu dojke nekontrolisanog i nesvrsishodnog rasta". Tako jedna od aktivnosti bi tebala da se odnosi na preventivne preglede, odnosno snimanja dojke pomoću mamografa i ultrazvuka. Svakodnevnim snimanjem stvara se  problema čuvanja i prenosa nalaza. Taj problem možemo riješiti preko PACS – a.

PACS („Picture Archiving and Communications System“) predstavlja složeni integralni sistem koji nam koristi u prihvatanju, arhiviranju, pretraživanju, prikazu, obradi i slanju medicinskih slika.

Teleradiologija predstavlja elektronski prenos radioloških snimaka sa jedne lokacije na drugu, sa ciljem da budu dostupni radiolozima i drugim medicinskim ekspertima koji se nalaze na udaljenim lokacijama [1].

2. MAMOGRAFIJA

Mamografija je rendgensko snimanje dojke (slika 1) za žene koje nemaju vidljive simptome raka dojke. Pregledi mamografijom pronaći će 90% svih rakova dojke i mogu pronaći rak dojke koji je premalen da bi se mogao napipati. Pronalaženje raka u ovom ranom stadiju povećava šanse za uspješno liječenje.

Slika 1

Mamograf (slika 2) predstavlja specijalno građen rendgenski aparat koga odlikuje posebno konstruisana rendgenska cijev koja emituje zrake male energetske vrijednosti kako bi smanjili ozračenost pacijenta.

Slika 2

3. DIGITALIZACIJA SNIMAKA MAMOGRAFA

Tu nailazimo na problem različitih modaliteta rada mamografa i različitih modaliteta uzimanja slike. Generalno, preuzimanje slike sa mamografa možemo podijeliti na tri najosnovnija modaliteta zavisno od nivoa opremljenosti aparata:

- Digitalni aparati.

- Analogni aparati sa video izlazom.

- Analogni aparati bez video izlaza.

Digitalni aparati - preuzimaju slike direktno, korišćenjem komunikacionih protokola. U takvim slučajevima uređaj se povezuje sa računarom posredstvom mrežnog ili DICOM priključka i odgovarajućeg PC interfejsa.

Analogni aparati sa video izlazom - preuzimanje slike framegrabber karticama (slika 3). Signal koji se javlja na izlazu uređaja može biti klasičan (PAL/NTSC) ili visoke rezolucije. Za uređaje sa klasičnim video izlazom možemo koristiti standardne framegrabber kartice, dok kod visoko rezolucijskih signala moramo koristiti specijalne.

Slika 3

- Analogni aparati bez video izlaza - preuzimanje snimaka u digitalnom obliku je jedino moguće  hardverskim rešenjem. Ugradnja digitalne CCD kamere (slika 4) za uzimanje sminka, implementacija zavisi od tipa uređaja (slika 5).

Slika 4

Slika 5

Krajnji rezultat  u sva tri slučaja je digitalna slika visokog kvaliteta, koja se posredstvom softvera može dalje koristiti u dijagnostici i možemo je jednostavno transportovati i arhivirati.

4. ISTORIJAT DICOM STANDARDA

Pojavom digatlnih snimaka '70 – tih godina, kao i povećanom upotrebom računara u medicini, American College of Radiology (ACR) i National Electrical Manufacturers Association (NEMA) razvijaju ARC NEMA standard u cilju standardizacije prenosa i formata radioloških snimaka.

DICOM standard kreirala je NEMA (National Electrical Manufacturers Association), i nastao je kao nasljednik ARC NEMA standarda. DICOM 3.0 standard evaluirao je iz ranijih verzija 1.0 (1985) i 2.0 (1988). DICOM 3.0 standard se razlikuje jer podržava operacije u mrežnom okruženju koje koristi industrijski standardni mrežni protokol kao što je TCP/IP.

5. DICOM STANDARD

Digital Imaging and Communications in Medicine  (DICOM) je industriski standard za prenos medicinskih slika kao i drugih medicinskih informacija  između računara (slika 6). DICOM omogućava komunikaciju između dijagnostičkih i terapeutskih uređaja i sistema od različitih proizvođača. Kao takva standardizacija je bitna kako bi povećali efikasnost i smanjili troškove liječenja. Upotreba DICOM standarda omogućva konsultacije ljekara unutar bolnice, kao i na širim geografskim regijama, izvlači maksimum iz postojećih resursa i smanjuje troškove svojom kopatibilnost u slučaju mjenjanja opreme i sistema.

Slika 6

DICOM dokument sastoji se od dva dijela:

- Zaglavlje (koje sadrži informacije o pacijentu, vrstu snimka, dimenzije snimka,... itd.).

- Snimka (mogu da sadrže više snimaka kao i trodimenzionalne snimke).

Slika 7

DICOM format razlikuje se od drugih formata koji se koriste za analiziranje snimaka zbog toga što se dosada snimci koristili u formatu sa ekstenzijom (*.img), dok se kod DICOM formata razlikujemo zasebne ekstenzije za snimak (*.img) i za podatke (*.hdr) (slika 7). Pored ovih razlika prednost DICOM standarda je u tome što možemo da kompresujemo snimke bez značajnijih gubitaka po kvalitet snimka. Za kompresiju najčešće se koriste lossy ili lossless JPEG formati ili lossless Run-Length Encoding format (koji je indentičan sa nekim TIFF formatima slika). Slike u DICOM formatu koje su kompresovane lossless JPEG kompresijom (tabela 1) obezbijeđuju visoki stepen kompresije bez gubitaka. Podaci i slike preneti u svrhu telekonsultacije mogu se pregledati korišćenjem nekog od standardnih Dicom Viewer programa (slika 8).

| Faktor kvaliteta za JPEG kopresije | Opisna ocjena |
| --- | --- |
| JQ95 | Izvrsna |
| JQ85 | Vrlodobra |
| JQ70 | Dobra |
| JQ50 | Srednja |
| JQ40 | Slaba |

Tabela 1

Slika 8

6. PRENOS I ARHIVIRANJE SNIMAKA

U uvodu je navedeno da se  prenos i arhiviranje nalaza i snimaka rješavano pomoću PACS-a. Najčešće korišćeni PACS sistem (slika 9) propraćen je sa slijedećom ahitekturom:

- Input modalities (acquisation modalities) ,predstavlja uređaje za akvizaciju slika (snimaka).

- DICOM server, uglavnom predstavlja program koji radi u pozadini i transformiše snimke u DICOM standard pomoću DICOM 3.0 protokola. Ovaj sistem takođe može da se rukovodi i sa zahtjevima od radnih stanica, kao i drugih PACS sistema.

- PACS server, Ovaj program sadrži bazu podataka koja prati svaku sliku u PACS – u. On je takođe i file server koji zadržava primljene slike, u zavisnosti od veličine diska file servere i količine slika koje želite da zadržite na uvidu. Moguće je da postoje više od jednog file servera.

- Archive server, ovaj server ahivira slike na druge medije sem hard diska. npr. DVD, CD, itd. Može da postoji i posebna baza podataka koja prati medije na koji se smješta koja slika.

- Web server, preko web servera se najefikasnije i najjeftinije distribuiraju slike do klinika. Distribucija slika može da se obavlja preko komercijalnih HTTP servera (ka što je Microsoft IIS ) ili javni HTTP server (kao što je Apache).

- RIS (Radiology Informatio Server) interfejs računara, Predstavlja inretfejs između RIS i PACS baze podataka koristeći HL7, kako bi mogli komunicirati između dva računarska sistema.

- Radiology clients, predstavljaju moćne sisteme koji prikazuju i manipulišu sa slikama za radiologe.

Slika 9

7. MODEL PROJEKTA PACS SISTEMA U REGIJI DOBOJ

Kao što je navedeno u uvodu, podaci o broju oboljelih od karcinoma dojke su krajnje zabrinjavajući. Primjenom preventivnih pregleda na području regije Doboj procenat otkrivanja karcinoma dojke, a samim tim i liječenje bolesti bi bilo u mnogome uspješnije. Regiju Doboj predstavlja skup od deset opština (slika 10) koje se nalaze u radijusu od 60 km.

Slika 10

Projekat PACS sistema (slika 11) bi trebalo da zadovolji potrebe prikupljanja i arhiviranja podataka o pacijentima sa čitave regije. Neke od ključnih tačaka za sprovođenje projekta su:

- Finansijska sredstva

- Računarska oprema

- Zastupljenost HIS – om ili RIS – om

- Zastupljenost interneta

Pored sprovođenja projekta treba gledati na vremensku opravdanost korištenja sistema.

Slika 11

8. ZAKLJUČAK

Daljim razvojem DICOM standrada kao i kompletenog PACS – a možemo umanjiti njihovu novčanu vrijednost i omogućiti njihovo korištenje u siromašnijim zemljama. Postoje pokušaji na formiranju open source riješenja koji bi bili adekvatana zamjena današnjim sistemima za prenos i arhiviranje radioloških snimaka . Ti pokušaji su u povoju i još uvijek nemogu da konkurišu legalizovanim sistemima koji su još uvijek preskupi za naše tržite.

9. LITERATURA

[1]  ACR Standard for Teleradiology, Teleradiology, The

American College of Radiology, USA, Rev. 2002.

[2]  Telemedicina: A Guide to Assessing

Telecommunications for Health Care. Field MJ, ed.Committee on Clinical Applications of Telemedicin, Institute of Medicine; 1996.

[3]  D.S. Devaja i S. Zdravković, Teleradiologija: jedan od servisa telemedicine, Sremska Kamenica: 2001

[4] Digital Imaging and Communications in Medicine (DICOM),National Electrical Manufacturers Association; 1998.

[5] Huang H. K. et al. Infrastructure Design of a Picture Achiving and Communications System. ARJ 1992; 158:743-9.

[6] Picture Achiving and Communications System, Health Devices 2000;29(11):385-427

[7] F. Heinemann, Radiologische Klinik, Abteilung Strahlentherapie, Klinikum der Albert Ludwigs Universität Freiburg, RIS - Radioonkologie Informationssystem Möglichkeiten & Grenzen, AK Computer in der Radiologie - 31. Treffen am 21./22.04.97 in Freiburg (Breisgau)

[8] Dragan Toroman, Milan Bebić, Ljubo Marković, Implementacija MaxDigital PACS (Picture Archiving and Communication System) u medicinskim ustanovama Jugoslavije,Beograd;2001