ROBUSNI HIBRIDNI SISTEMI SA SUPERVIZOROM ZASNOVANOM NA INDEKSU PERFORMANSI

ROBUST HYBRID SYSTEMS WITH SUPERVISOR BASED ON PERFORMANCE INDEX

Vojislav Filipović, Mašinski fakultet Kraljevo

Sadržaj- Hibridni sistemi su područje u kojem postoji simbioza teorije upravljanja i matematičke teorije kompjuterskih nauka. Pretpostavlja se da se process može opisati konačnom kolekcijom kontinualnih modela. Prisutna je nemodelovana dinamika. Prekidačka sekvenca se dobija minimizacijom funkcije prioriteta. Dokazano je da je system robusno stabilan.

Abstract- Hybrid system is area where exists symbiosis of control theory and mathematical theory of computer sciences. It is supposed that process can be described by finite collection of continuous systems with unmodeled dynamics. The switching sequence is given by minimization of priority function. The robust stability of hybrid system is proved.

1.  UVOD

Hibridni sistemi predstavljaju jedan od prilaza sa upravljanje složenim sistemima. Dinamika procesa je opisana diferencijalnim jednačinama a orkestracija odgovarajućim skupom regulatora vrši se, u opštem slučaju, automatom sa konačnim stanjima [1]. Mogu se koristiti i drugi alati sistema sa diskretnim događajima (maks-plus algebra, Petrijeve mreže) [2]. Sa pozicije klasične teorije upravljanja hibridni sistem se može posmatrati kao prekidački sistem [3]. U tom slučaju jedan od problema je određivanje prekidačke sekvence. Za taj problem postoji više pristupa. Jedan od pristupa je nadzor greške upravljanja podsistema na osnovu kojeg se bira podsistem sa najmanjom greškom [4]. Drugi pristup je korišćenje koncepta umetnutih elipsoida koji obezbeđuje stabilnost hibridnog sistema [5] i [6]. Treči pristup koji če biti prezentiran u ovom radu, je nadzor performansi individualnih podsistema. Takav pristup je predložen u [7] a ideja je iskorišćena za sintezu hibridnih prediktivnih regulatora [8].

U radu se pretpostavlja da je nemodelovana dinamika opisana familijom afinih matrica. Sinteza robusnog LQ regulatora sa zadatim stepenom stabilnosti [9] izvršena je primenom LMI mašinerije [10]. Prekidačka sekvenca je dobijena minimizacijom specificiranog funkcionala. Za tako dobijen hibridni sistem upravljanja dokazana je robusna stabilnost.

2.   OPIS SISTEMA SA SKUPOM MODELA

Pretpostavimo  da je model procesa član sledeće familije modela.

(1)

gde je   skup indeksa matrica koje predstavljaju parametarsku neodređenost sistema tako da za svako fiksno   podfamilija  predstavlja nemodelovanu dinamiku. Obično je kompaktan podskup konačno dimenzionalnog normiranog prostora [11].

U radu će biti razmatrana opšta klasa modela koji mogu opisati i procese sa kašnjenjem [12].

,  	(2)

,

gde je  ,  i , i  su  i  matrice respektivno. Dimenz vektora  odgovaraju dimenzijama matrice .

Relacija (2) opisuje kontinualni deo sistema. Deo sa diskretnim događajima može biti opisan u formi

(3)

gde je promenljiva diskretnog događaja,  ije diskretni ulaz i  je funkcija koja opisuje ponašanje . Važno je uočiti

(4)

3.  PREKIDAČKI REGULATORI

Za kompleksne procese upravljanje se vrši sa familijom regulatora [11]

(5)

gde jeindeksni skup. Pretpostavlja se da je familija dovoljno velika tako da svaki model procesa može biti stabiliz  za neki indeks  . U ovom radu biće razmatran slučaj

(6)

Sada će biti uveden LQ regulator sa zadatim stepenom stabilnosti  za fiksno  i

,  	(7)

Indeks performance je [9]

,  	(8)

gde su  i  pozitivno definitne matrice. Optimalni regulator je

(9)

pri čemu je matrica  rešenje sledeće Rikatijeve algebarske jednačine

(10)

Dobro je poznata činjnica da je za LQ regulatorr (11)-(13) funkcija Ljapunova [13]

(11)

U prisustvu nemodelovane dinamike system mima sledeću formu

(13)

,

Sledeći cilj je pronalaženje matrice  bez pomoći Rikatijeve jednačine (13). Za to ćemo koristiti LMI alat koja veliki broj problema upravljanja redukuje na standardan konveksan problem. Sada ćemo za fiksno , formulisati teoremu.

Theorem 1. Pretpostavimo da je za system sa zatvorenom povratnom vezom (12), (13) zadovoljeno

1( 	Za fiksno  podsistem, par

je kontrolabilan.

2(	Matrice Q i R su pozitivno definitne

3(	 je rešenje sledeće LMI

,    ,

,    ,

4( Za

Onda je za povratnu spregu

gornja granica indeksa performansi

za      i fiksno  (

Dokazf: Uvedimo sledeću transformaciju

,  	(14)

Iz relacija (12) i (13) sledi

(15)

Korišćenjem relacije (11) zaključuje se da će uslov biti ispunjen ako je

(16)

Iz (15) i (16) sledi

(17)

Pomnožimo poslednju nejednakost sa leve I desne strane matricom , for , I uvedimo parametar . Dobija se

(18)

Pomnožimo poslednju nejednakost sa leve I sa desne strane sa matricom . Sledi

(19)

Korišćenjem rezultata iz [18, p.141] dobija se

(20)

Ako oduzmemo relaciju (20) od relacije (19) dobija se

(21)

Korišćenjem rezultata [14, p.140] iz poslednje jednačine prtoizilazi

and  	(22)

Iz (20) i (22) dobija se

(23)

Nejednakost (18) možc biti prepisana u sledećoj formi

(24)

Korišćenjem rezultata iz [14, p.46] iz (27) se dobija LMI formulisana teoremom. Na osnovu LMI iz teoreme dobija se rešenje . Sada se može konstruisati sledeća funkcija

(25)

Iz poslednje relacije sledi

(26)

Povratna sprega sada ima formu

(27)

a gornja granica indeksa performance je

(28)

Ovim je teorema dokazana     (

4.  ROBUSNI HIBRIDNI LQ REGULATOR

U ovom delu rada razmatraćemo hibridni LQ regulator gde je

na delove konstantna funkcija vremena koja predstavlja prekidački signal. Sistem (2) može biti prepisan u sledećoj formi

(29)

gde je

,

Nominalna trajektorija  sistema (18) definisana je nominalnim hibridnim sistemom

,  	(30)

Nominalna performansa je

(31)

Greška modelovanja   vrši perturbaciju nominalne trajektorije. Odgovarajuća vrednost performance je

(32)

Kriterijum (32) ne može biti određen apriori pošto zavisi od  i zato ne može biti iskorišćen kao indeks za sintezu. Ali nominalni indeks performanse  je poznat kao i greška za slučaj najgore performanse

(33)

Sada mošemo formulisati hibridni zakon upravljanja.

- Analogna povratna sprega data je relacijama (10) i (13).

- Diskretna povratna sprega: Funkcija prioriteta je definisana na sledeći način (u trenutku  novo diskretno stanje  je određeno kao u sledećoj formuli)

(34)

gde je prekidački član   definisan kao

(35)

gde je   konstanta.

Iz poslednje relacije proizilazi da se prekidačka sekvenca realizuje samo ako je performansa najgoreg slučaja za sistem  bolja od najbolje performance za sistem.

U sledećoj teoremi dokazaćemo robusnu asimptotsku stabilnost za system u povretnoj sprezi.

Theorem 2. Pretpostavimo da za hibridni dinamički sistem (10), (13), (34) i (35) važi

,   ,

,    ,

Tada je

gde je

(

Dokaz: Izostavljen je zbog dužine.

Napmena 2: U poslednje vreme veoma važna istraživanja vrše se u području distribuiranih sistema upravljanja [15]. Posebno važan je problem analize protokola konsenzusa koji ima svoje korene u kompjuterskim naukama. Primena hibridnih regulatora čija stabilnost obezbeđuje konvergenciju konsensusa prezentirana je u [16].

Napomena 3: Sistemi sa diskretnim događajima imaju sve više primene i u projektovanju industrijskih regulatora. Da bi se smanjilo opterećenje komunikacione računarske mreže primenjuje se, pri projektovanju PID regulatora, Lebegova perioda odabiranja [17].

LITERATURA

[1] 		J. E. Hopcroft, R. Motwani and J. D. Ullman, Intrduction to Automata Theory, Language and Computation, New York:Addison-Wesley, 2006

[2] 		C. G. Cassandras and S. Lafortune, Introduction to Discrete Event Systems, Berlin:Springer, 2008

[3]  	Z. Sun and S. S. Ge, Switched Linear Systems: Control and Design, Berlin:Springer, 2005

[4] 		D. Liberzon, Switching in Systems and Control, Berlin:Springer, 2003

[5] 		V. Z. Filipovic, @ Robust switching controllers in the presence of model uncertainty and saturation, @ Int. Jour. of Information and System Sciences, Vol.4, pp.233-240, February, 2008

[6] 		V. Z. Filipovic, Switching control in the presence of constraints and unmodeled dynamics, In; A. Lazinica (Ed.), Automation and Robotics. New Challenges, Vienna: ARS, 2008

[7] 		L. Y. Wang, P. Khargonekar and A. Reydoun, Robust control of hybrid systems: performance guided strategies, In: P. Antsaklis, W. Kohn, M. Lemon, A. Nerode and S. Sastry (Eds.), Hybrid systems V, Berlin:Springer, pp.357-389, 1999

[8] 		V. Z. Filipovic, @ Hybrid predictive control with prescribed degree of stability, @ Facta Universitatis, Series: Electronics and Energetics, accepted for publications

[9] 		B. D. O. Anderson and J. Moore, @ Linear system optimization withprescribed degree of stability, @ Proc. IEE, Vol. 116, pp.2083-2087, December, 1969

[10] 	S. Boyd, L. El Ghaouvi, E. Feron and V. Balakrishnan, Linear Matrix Enequalities in System and Control Theory, Philadelphia:SIAM, 1994

[11] 	J. Hespanaha, D. Liberzon, A. S. Morse, B. D. O. Anderson, T. S. Brinsmead and F. De Broyne, @ Multiple model adaptive control: Part 2: Switching, @ Int, J. Robust Nonlinear Control, Vol.11, pp.479-496, April, 2001

[12] 	W. H. Kwon and A. e. Pearson, @ Feedback stabilization of linear systems with delayed control, @ IEEE Trans. Aut. Control, Vol.25, pp.266-269, February, 1980

[13] 	B. T. Polyak and P. S. Scherbakov, Robust Stability and Control (in Russian), Moscow:Nauka, 2002

[14] 	G. E. Dullerud and F. Paganini, A Course in Robust Control Theory: A Convex Approach, Berlin:Springer, 2000

[15] 	W. Ren and R. W. Beard, Distributed consensus in Multi-vehicle Cooperative Control: Theory and Applications, Berlin:Springer, 2008

[16] 	V. Ž. Filipovic, @ Average dwell-time controller for consensus under switching information exchange topologies, @ in preparation, 2008

[17] V. Ž. Filipović i N. N. Nedić, PID regulatori, Kraljevo:Mašinski fakultet, 2008

[18] 	Yu. N. Andreev, Control of Finite Dimensional Systems (in Russian), Moscow:Nauka, 1976