MJERENJE PERFORMANSI U MREŽAMA SLEDEĆE GENERACIJE

PERFORMANCE MEASERMENT IN NEXT GENERATION NETWORKS

Petar Krgušić,  PTT Inženjering Podgorica

Zoran Brajović, PTT Inženjering Podgorica

Biljana Vuksanović, PTT Inženjering Podgorica

Sadržaj  – 	U  radu  je  ukazano  na  značaj   mjerenja performansi u NGN mrežama sa stanovišta zadovoljenja korisnika po pitanju kvaliteta usluge ( prenos govora ) koja im s trenutno nudi kroz hibridno komutirane mreže. .

Abstract – We have tried to point to importance of performance measurement in NGN networks directed to customer’s satisfaction with the quality of  service offered through hybrid switched networks.

1. UVOD

U osnovi, Mreže sledeće generacije (Next Generation Networks-NGN) predstavljaju  otvorenu  mrežnu  arhitekturu  sa  definisanim slojevima  i  zajedničkim  mrežnim  transportom  baziranom  na paketskim  tehnologijama.  Osnovna karakteristika NGN mreža je dijeljenje mrežnih  resursa  od  strane  različitih  servisa  kroz  različite mehanizme  pristupa.

Scenario  prelaska  mreža  na  NGN  platformu  je kompleksan.  Zajednička  core  mreža  mijenja  postojeće odvojene mrežne infrastrukture za različite servise , kao što je PSTN  mreža  koja  je  namjenjena  prevashodno  telefonskom saobraćaju. Prisustvo  PSTN-a  u  NGN  mreži  uz  dominantne  IP tehnologije  doprinosi  hibridnosti  iste a  da  bi  se  istakla hibridnost  NGN  mreža,  ITU-T  ih  definiše  kao  Hibridno Komutirane  Mreže  ( Hybrid Switched  Circuit/Packet Networks-HCPN).

S obzirom na opšte poznatu problematiku kvaliteta govora koji se prenosi preko   interneta ( Packet Network) kao i činjenicu da većina trenutno aktivnih NGN platformi predstavljaju HCPN mreže,  posebnu pažnju je potrebno obratiti na  monitorong performansi  i  greški  s  jednog  na  drugi  kraj  mreže  na signalnim i nosećim linkovima kako bi se u što većoj mjeri izašlo u susret korisnicima ovakvih mreža. Osim toga, monitoring  performansi  predstavlja  osnovni  uslov za omogućavanje testiranja  jedne  mreže.

Obzirom  na  uspješnost  TMN-a kada  je  u  pitanju  monitoring  performansi  u  PSTN  mrežama, razvoj adekvatne matrice za mjerenje performansi u  MTN  (Multi  Technology  Network)  mrežama  bio je orjentisan ka hijerarhiskoj  TMN  arhitekturi.. Razvijena je matrica za  mjerenje  performansi  MTN  mreža  koja  predstavlja kombinaciju postojećeg modela mjerenja PSTN performansi, matrice  za  mjerenje  IP  kvaliteta  servisa  (QoS  )  primjenjene na  RTP  (Real  Time  Protocol)  strimove,  i  aktivne  i  pasivne metode  mjerenja  kvaliteta  govora.

U narednim poglavljima ćemo na primjeru praktične realizacije CALL CENTRA SI3000 MSCN kompanije “PTT Inženjering” iz Podgorice pokušati ilustrovati mjerenje performansi kroz nekoliko konkretnih mjerljivih parametara.

2. VoIP PLATFORMA ALTERNATIVNOG OPERATORA-“PTT-Inženjering”

Tehničko rješenje platforme za pružanje usluga IP telefonije, koje je “PTT Inženjering” d.o.o. Podgorica odabralo, bazirano je na telekomunikacionom sistemu SI3000 MSCN, proizvođača Iskratel iz Slovenije. Sistem SI 3000 MSCN je skalabilno VoIP rješenje namijenjeno različitim korisnicima i različitim načinima primjene. Operatori nove generacije koriste ga za pružanje unaprijed plaćenih govornih usluga prijenosa govora preko IP mreža, tradicionalni operatori za efikasnije korišćenje prijenosnih kapaciteta pri prijenosu govornog saobraćaja, a pružaoci Internet usluga za osvajanje novog segmenta tržišta pružanjem usluga prenosa govora preko mreža baziranih na Internet protokolu.

SI3000 MSCN predstavlja funkcionalno integrisani sistem za:

- Kontrolu poziva,

- Obezbjeđenje servisa i

- Posredovanje između IP baziranih i PSTN mreža.

Sistem je izgrađen od decentralizovanih unutrašnjih multifunkcionalnih blokova SI3000 AS, SI3000 CS i SI3000 SMG, koji zajedno obezbjeđuju obavljanje funkcija Call servera, aplikacionog servera, kao i signalnog i govornog pristupnika. Svi funkcionalni blokovi su integrisani u jedinstvenu i kompaktnu funkcionalnu cjelinu, koja obezbjeđuje optimalnu interoperabilnost u različitim saobraćajnim slučajevima, aplikacijama i sa CPE mrežnim elementima. Sistem SI3000 MSCN je građen modularno i na skalabilnoj platformi, tako da obezbjeđuje lako povećanje kapaciteta i implementaciju novih servisa. Svaki SI3000 MSCN se može optimalno konfigurisati sa zahtijevanim kapacitetima i prema određenom scenariju rasporeda integrisati u telekomunikacionu mrežu (npr. povećanje

pretplatničke baze, uvođenje servisa sa dodatnim novim

vrijednostima, ili ekonomičnom zamjenom zastarjele opreme). SI3000 MSCN–i mogu biti geografski raspoređeni širom mreže. Lokacija se bira tako da se kapacitet IP mreže efikasno koristi i obezbijeđuje kvalitet servisa . Povezivanje između SI3000 MSCN-a i drugih mrežnih elemenata se bazira  na standardnim protokolima (tj. SIP-T, SIP i SIGTRAN …) koji obezbjeđuje transparentan razvoj servisa  s  kraja na kraj (end-to-end). Centralizovani nadzor i upravljanje svih SI3000 MSCN u mreži je podržan sa SI3000 MNS . Dodatno, SI3000 MNS uključuje bazu podataka u centralnoj tački za sve SI3000 MSCN-ove u mreži , čime se obezbjeđuje pouzdanost sistema i efikasno upravljanje svim komponentama u mreži.

Pregledna šema integrisanja sistema SI3000 MSCN u telekomunikacionu mrežu različitih operatora i aplikacija prikazana je na slici br. 1.

Sl.1.

Konkretna realizacija u slučaju VoIP platforme “PTT-Inženjeringa” uz upotrebu  SI3000 MSCN prikazana je na slici br.2.

Sl.2. VoIP platforma “PTT-Inženjeringa”

Da bi potkrijepili klasifikaciju pomenute VoIP platforme kao Hibridno Komutirane mreže koja u suštini predstavlja koncept NGN mreže u kojoj je akcenat stavljen na prisustvo  PSTN-a uz  dominantne  IP tehnologije, poslužiće nam ilustracija integralne NGN arhitekture proizvođača ISKRATEL. Na slici br. 3. prikazana je NGN arhitektura ISKRATEL-a i način povezivanja individualnih mrežnih elemenata:

.

Sl.3. NGN arhitektura ISKRATEL-a

NGN rešenja mogu obezbijediti slijedeće servise :

·	Govorni servis,

·	Servis prenosa podataka,

·	Multimedijalni servis,

·	Integrisani servis

Mrežni elementi SI3000 MSCN rešenja mogu se predstaviti u pet nivoa :

·	Nivo servisa,

·	Kontrolni nivo,

·	Mrežni nivo,

·	Pristupni nivo,

·	Rezidencijalne i poslovne  mreže.

Sistem SI3000 MSCN zasnovan na primjeni NGN tehnoloških komponenti u svojoj arhitekturi  ima sljedeće nivoe:

a) SI3000 AS, aplikaciona platforma za direktnu interakciju sa korisnicima je fleksibilna, skalabilna i standardizovana razvojna platforma sa velikim mogućnostima za razvoj novih aplikacija i servisa. Osnovne grupe servisa su:

-	Rješenja za prijenos poruka,

-	Rješenja za kontrolu poziva,

-	Prepaid usluge,

-	Interaktivno prepoznavanje glasa (IVR),

-	Glasanje putem telefona (Televoting).

b) SI3000 CS, koji po ugledu na standardne PSTN servise uvodi SIP bazirane servise uz korišćenje signalizacionih protokola:

-SIP, H.248, MGCP;

-SIGTRAN (V5UA, M3UA, M2UA, IUA);

-SIP-T, H.323.

SI3000 CS obezbjeđuje širok opseg govornih usluga za rezidencijalne i biznis korisnike, interoperabilnost sa PSTN instalacijama i proširenje servisnog portfolia u mješovitom

TDM-NGN okruženju. Call server ima centralnu ulogu u Iskratel komunikacionim rješenjima za javne mreže sljedećih generacija (NGNs). Call server kontroliše uspostavljanje poziva između različitih funkcionalnih jedinica NGN mreže, te dozvoljava izvršenje pretplatničkih i mrežnih servisa. SI3000 CS omogućava korišćenje sistema kako na lokalnom, tako i na tranzitnom nivou, ili kombinovano.

c) SI3000 SMG – govorni i signalni pristupnik, koji predstavlja glavni posrednik za povezivanje sa mrežama sa SS7 signalizacijom, ISDN, CAS i V5.2, u kojima se vrši pretvaranje analognih ili digitalnih govornih informacija u IP pakete pogodne za prenos IP mrežom. SI3000 SMG je, dakle, interfejs između PSTN i NGN mreža koji u okviru jednog mrežnog elementa objedinjuje tri funkcije:

- Signalni pristupnik za konvertovanje TDM signalizacija (DSS1, V5.2 i SS7) u IP bazirane  signalizacije (IUA, V5UA,  M3UA, M2UA) za prenos preko IP mreža,

- Medija pristupnik za prenos govornih informacija uz korišćenje različitih VoIP kodeka.

- Medija Server za različite multimedijalne servise kao što su već navedeni IVR, VoiceXML, konferencijske veze, itd.

d) SI3000 MNS, centralizovani upravljački čvor za upravljanje elementima mreže. SI 3000 MNS omogućava:

- Upravljanje i nadzor elementima mreže iz obje generacije PSTN i NGN,

- Multikorisničko upravljanje okruženjem,

- Standardizovanu vezu sa upravljačkim sistemima viših nivoa,

- Modularnu i za različite aplikacije otvorenu softversku arhitekturu.

3. MJERENJE PERFORMANSI POMOĆU PQMP (Performance Quality Measurement Platform)-a

PQMP predstavlja softverski paket za mjerenje performansi u SI3000 MSCN okruženju. Parametar koji se najčešće koristi prilikom mjerenja performansi i koji predstavlja polaznu osnovu za testiranje efikasnosti sistema, a samim tim i zadovoljstva korisnika ponudjenom uslugom obavljanja telefonskih poziva po povljnijim tarifama od uobičajenih, jeste ASR (Answer Seizure Ratio).

ASR predstavlja odnos broja  uspjelih i pokušanih poziva. Pošto se zauzetost pozivanog broja kao i druga odbijanja poziva računaju kao neuspjeli pozivi, izračunata vrijednost parametra ASR varira u zavisniosti od ponašanja korisnika. Iz tog razloga, može se koristiti i drugi parametar koji se naziva skraćeno NER.

NER  (Network Efficiency Ratio) se računa po formuli (Answers + User Busy + Ring No Answer + Terminal Rejects) / Total call attempts (seizures) i takodjer je mjerljiv PQMP-om.

Na slici br. 4. je prikazan prikaz desktopa u PQMP-u sa nekim od parametara koje je moguće testirati.

Sl. 4. Prikaz desktopa u PQMP-u

Grafički prikaz mjerenja parametra ASR za odredjenu destinaciju (Njemačka)  i za odredjeni period eksploatacije sistema dat je na slici br. 5.

Sl. 5.

Na slici br. 6. je prikazana aniliza neuspjelih poziva dobijena PQMP-om.

Sl. 6.

Kao što se vidi sa slike, razlozi neuspjelih poziva su:

- nema odgovora pozivane strane,

- nekompletan unos pozvanog broja i pogrešna adresa

-

- drugo,

- zagušenje i

- pozvani broj je zauzet.

Sa stanovišta performansi, značajni su neopravdani razlozi neuspješnosti poziva označeni sa drugo i zagušenje. Daljnom analizom poziva ka odredjenoj destinaciji, prvenstveno po trunk grupama, donose se zaključci o kvalitetu korištenih linkova ka toj destinaciji. Ukoliko linkovi ne zadovoljavaju kapacitetom, potrebno je aktivirati nove ukoliko je to moguće, kako bi se ASR održao na zadovoljavajućem nivou.

4. Zaključak

Liberalizacija telekomunikacionog tržišta uslovila je pojavljivanje sve većeg broja alternativnih telekomunikacionih operatora koji korisnicima nude uslugu povojljnijeg telefoniranja uglavnom ka inostranim destinacijama. Ušteda je omogućena na način da se linkovi ka pomenutim destinacijama uglavnom ostvaruju preko mreža baziranih na Internet protokolu čime se izbjegavaju kvalitetnije ali i skuplje TDM veze. Javni servis prenosa govora preko mreža baziranih na Internet protokolu dostupan je kako rezidencijalnim tako i biznis korisnicima pri čemu je zahtjev za kvalitetom ponudjenog servisa znatno izraženiji kod biznis korisnika. Naravno, i prihodi od biznis korisnika su veći tako da su alternativni operatori prinudjeni održavati kvalitet servisa na zadovoljavajućem nivou. Ključnu ulogu u gore navedenom ima mjerenje performansi, a u konkretnom slučaju PQMP platforma, na osnovu čijih rezultata se ima detaljan uvid u kvalitet sitema po pojedinim segmentima što olakšava njegovu nadogradnju i poboljšanje ukoliko je to neophodno.

13. Literatura

[1]  „User Manual SI3000MSCN“  ;ISKRATEL;2007

[2] ”Glavni projekat SI300MSCN-PTT Inženjering”;mart 2008.

[3] „Web  Services  Policy  Considerations  in  Relation  to

NGN“; Abbie Barbir; Nortel Networks

[4] „NGN Soutions“; Iskratel; 2003.

[5] „Next  Generation  (NGN)  Services“;  Joseph  C.  Crimi;

Telecrdia Technologies

[6] „Parlay  and  Next-Generation  Networks“;  The  Parlay

Group; May 2005.

[7]   „Look-ahead  Type  Detour  Path  Management  Methods“;

Yu  Miyoshi,  Tatsuyuki  Kimura,  Yoshihiro  Otsuka;  NTT

[8] „MSF Strategic and Technical Plan“ 2005-2006

[9]  „Testability in the NGN“; Boris Ratner, Andy Huckridge;

MSF-TR-ARCH-006-FINAL; September 2005.